ДОКЛАД

ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

В ГРАД ПЛЕВЕН през 2018 година

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН, 2019

І. ОБОСНОВКА

Настоящият Доклад за качеството на атмосферния въздух в град Плевен се изготвя в изпълнение на Указание за дейността на Регионалните здравни инспекции през 2019 година и в съответствие с изискванията на Наредба №12/2010 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. По смисъла на тази наредба:

“Качество на атмосферния въздух” е състояние на въздуха на открито, в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

„Норма за качество на атмосферния въздух” е всяко ниво, установено с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, което следва да бъде постигнато в определен за целта срок, след което да не бъде превишавано.

“Допустимо отклонение” е определен процент от норма за качество на атмосферния въздух, с който последната може да бъде превишавана при условията, определени в тази наредба.

“Алармен праг” е всяко ниво, чието превишаване е свързано с риск за здравето на населението, включително при кратковременна експозиция и при превишаването, на което се предприемат незабавни мерки.

Съгласно класификацията по чл. 3 ал.1 от Наредба № 7/1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, община Плевен е обособена като район по т.1. Това са райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените норми и/или нормите плюс определени допустими отклонения от тях.

Качеството на атмосферния въздух в град Плевен се следи от автоматична станция, която се намира на ул. „Патриарх Евтимий” № 3 (в двора на НУ „Патриарх Евтимий” от 29.06.2016 г.) и е класифициран като градски фонов пункт, резултатите от който са представителни за централната градска част на град  Плевен. Автоматичната станция измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, в това число: фини прахови частици с размер до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO, NO2), въглероден оксид (СО), бензен (бензол) (C6H6), полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Допълнително станцията измерва още два показателя: толуен (С7Н8) и параксилен (С8Н10).

Станцията е оборудвана със стандартен набор метеорологични показатели: посока и скорост на вятъра, температура, налягане и сила на слънчевото греене.

ІІ. АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

- Фини прахови частици (ФПЧ10).

Фините прахови частици са фракция на общия суспендиран прах. Вредният здравен ефект се определя от възможността за задържане на повърхността им на физични, химични и биологични фактори, които могат да предизвикат генетични изменения в засегнатите клетки на организма. Повечето от тези фактори (мутагени) предизвикват злокачествени образувания. Основни източници на прах са: промишлеността, транспортът, енергетиката и битовото отопление. За град Плевен основен източник на фини прахови частици са инсталациите на твърдо гориво. Причина за това са ниските комини и специфичните метеорологични условия през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. Нередовното почистване на уличната мрежа също оказва значително влияние върху количеството на регистриран прах.

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините частици (под 10 (m – ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено чувствителни към високи стойности на ФПЧ10.

Вредният ефект на замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. Високите нива на концентрация на двата показателя могат да доведат до увеличаване броя на неспецифичните белодробни заболявания, предимно респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити, при значително по-ниски концентрации от (30 до 150 μg/m³), което е особено силно проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечно-съдови заболявания.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средноденонощната норма (СДН) на фини прахови частици (ФПЧ10) за опазване на човешкото здраве е 50 μg/m³ и не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една календарна година;

- допустимо отклонение – 50% от СДН;

- средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 μg/m³ – допустимо отклонение – 20% от СГН.

През 2018 година максималната средноденонощна концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух е регистрирана през месец януари (147,34 μg/m3) и показва по-ниски стойности от измерената максимална стойност на показателя през месец февруари 2017 година (271,20 μg/m3). През отчетната година са регистрирани 87 броя превишения на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве. Изискването средноденонощната норма (СДН 50 μg/m3) да не бъде превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година, не е спазено.

Средногодишната норма за ФПЧ10 (СГН 40 μg/m³) е превишена през 2018 година, но е по-ниска от отчетените през предходните две години (Таблица №1).

| Пункт | Брой превишения на СДН за ФПЧ10 (50 μg/m3 - да не се превишава повече от 35 дни годишно) | През неотоплителен период 01.04. – 30.09. | През отоплителен период 01.01. - 31.03. и 01.10. - 31.12. | Средногодишна концентрация на ФПЧ10 μg/m3 (СГН 40 μg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| година | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| АИС - Плевен | 84* | 85 | 87 | 18 | 3 | 12 | 66* | 82 | 75 | 48,4** | 43,5 | 42,8** |

Таблица №1

Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10 за периода 2016 - 2018 г.

* За периодите има липсващи данни за ФПЧ10, по технически причини.

** Средногодишна стойност на концентрацията на ФПЧ10 за АИС – Плевен е изчислена при наличието на по-малко от изисквания минимум (90%) валидни данни.

Максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци за периода 2016-2018 година са представени на Таблица №2 и Диаграма №1.

Таблица №2

| месец | максимална СДК на ФПЧ10 (μg/m3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 година | 2017 година 2018 година |  |

| януари | 294,92 | 176,85 147,34 |
| --- | --- | --- |
| февруари | 225,77 | 271,20 123,77 |
| март | 82,25 | 62,21 94,32 |
| април | 70,54 | 41,80 80,86 |
| май | 35,39 | 39,83 55,95 |
| юни | 52,64 | 41,39 41,06 |
| юли | 55,94 | 45,59 0,00 |
| август | 53,53 | 49,00 32,66 |
| септември | 50,77 | 64,00 75,94 |
| октомври | 0,00 | 83,13 87,68 |
| ноември | 0,00 | 89,37 95,47 |
| декември | 164,99 | 209,71 112,69 |

Диаграма №1

Посочените данни показват, че превишенията на СДН за ФПЧ10 имат сезонен характер и се дължат основно на употреба на твърди горива за битово отопление, на автомобилния транспорт, както и на неблагоприятни за разсейването на емисиите метеорологични условия и високите регионални фонови нива.

Тенденцията в последните три години за установяване на по-ниски, в сравнение с предишни години, нива на емисиите на ФПЧ10, се дължи на няколко устойчиви фактори:

( Промишлените горивни източници са основно на гориво природен газ, а технологичните инсталации са съоръжени с пречиствателни съоръжения, поради което техният принос в нивата на емисиите на ФПЧ10 е незначителен;

( Енергийната ефективност на голям брой обществени и жилищни сгради е повишена и води до общо намаляване на емисиите, независимо от вида на използваното гориво;

( За град Плевен, съществен фактор е преобладаващият дял на тролейбусния транспорт в обществените превозни средства.

Намаляването нивата на ФПЧ10 е в пряка зависимост, както от ефективността на мерките в общинските програми и изпълнението им, така и от мерките с национален характер по отношение ограничаване емисиите от използваните твърди горива за отопление.

- Серен диоксид (SO2).

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди, които се формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Източници, свързани с неговото образуване са: топлоелектрическите централи, които използват сяросъдържащи горива – въглища, нефт, природен газ; черна и цветна металургия; химическа промишленост; добиване и дестилация на нефт; производство на сярна киселина и минерални торове и др. За град Плевен основен източник на SO2 е “Топлофикация – Плевен” ЕАД.

Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При високи концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната система.

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната система. Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са деца, възрастни, хора с астма, със сърдечно-съдови заболявания или хронични белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, засилване на симптомите на съществуващи белодробни и сърдечносъдови заболявания.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средночасова норма (СЧН) на серен диоксид (SO2) за опазване на човешкото здраве – 350 μg/m³;

- допустимо отклонение – 43 % от СЧН;

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве – 125 μg/m³;

- алармен праг – 500 μg/m³.

През 2018 максималната средночасова концентрация на показателя 128,90 μg/m3 (месец февриари) е с по-високи стойности в сравнение с максималната стойност през предходната година 31,87 μg/m3 (месец януари).

Средногодишната концентрация на серен диоксид в атмосферния въздух през 2018 година е 4,91 μg/m3 и е с малко по-високи стойности от установената 4,34 μg/m3  през 2017 година. Последните три година в град Плевен не са регистрирани превишения на нормите за серен диоксид.

През годината не е достиган алармен праг за показателя серен диоксид.

Максималните средночасови концентрации (СЧК) на серен диоксид по месеци за периода 2016-2018 година са представени в Таблица №3 и Диаграма №2.

Таблица №3

| месец | максимална СЧК на серен диоксид (μg/m3) |
| --- | --- |
|  | 2016 година | 2017 година 2018 година |
| януари | 45,65 | 31,87 11,37 |
| февруари | 19,95 | 30,13 128,90 |
| март | 21,50 | 11,19 24,87 |
| април | 9,32 | 18,13 42,66 |
| май | 88,67 | 10,20 11,17 |
| юни | 5,28 | 11,03 18,26 |
| юли | 15,75 | 11,46 11,26 |
| август | 11,28 | 8,94 14,76 |
| септември | 21,44 | 9,48 12,15 |
| октомври | 21,99 | 13,23 9,68 |
| ноември | 20,75 | 19,49 8,59 |
| декември | 30,91 | 12,09 17,87 |

Диаграма №2

- Азотен диоксид (NO2).

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), някои промишлени предприятия, тютюнопушенето.

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие на концентрации над пределно-допустима концентрация (ПДК) може да причини структурни промени в белия дроб.

Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма.

За град Плевен основен източник на азотен диоксид е транспортът.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средночасова норма (СЧН) на азотен диоксид (NO2) за опазване на човешкото здраве – 200 μg/m3 и да не бъде превишавана повече от 18 пъти за една календарна година;

- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве – 40 μg/m3;

- алармен праг – 400 μg/m3.

През 2018 година максималната средночасова концентрация на показателя азотен диоксид – 190,96 μg/m3 (регистрирана през месец декември) е с по-ниски стойности в сравнение с максималната СЧК през предходната година - 210,35 μg/m3 и е под средночасовата норма за опазване на човешкото здраве.

Максималните средночасови концентрации на азотен диоксид по месеци за периода 2016 – 2018 година са представени в Таблица №4 и Диаграма №3.

Таблица №4

| месец | максимална СЧК на азотен диоксид (μg/m3) |
| --- | --- |
|  | 2016 година 2017 година | 2018 година |

| януари | 329,29 | 121,22 152,68 |
| --- | --- | --- |
| февруари | 0,00 | 210,35 102,76 |
| март | 198,36 | 101,90 110,78 |
| април | 193,01 | 85,72 84,54 |
| май | 174,47 | 72,31 58,28 |
| юни | 80,69 | 64,31 61,25 |
| юли | 74,84 | 73,67 48,19 |
| август | 34,12 | 96,07 70,73 |
| септември | 34,45 | 115,80 100,85 |
| октомври | 37,50 | 104,41 117,91 |
| ноември | 96,55 | 98,99 85,61 |
| декември | 102,23 | 155,22 190,96 |

Диаграма №3

През  2018 година средногодишната концентрация на замърсителя е 23,02 μg/m3 и е с по-ниски стойности в сравнение с предходните две години (25,02 μg/m3  - 2017 година и 43,60 μg/m3  - 2016 година).

През 2018 година не е достиган алармен праг за показателя азотен диоксид.

- Въглероден оксид (CO).

Въглеродният оксид e газ без цвят, без мирис, малко по-лек от въздуха, горящ газ и е силно токсичен. Образува се при изгарянето на различни видове горива, при недостиг на кислород. Представлява един от най-широко разпространените атмосферни замърсители. Най-голям източник на СО е автомобилният транспорт – над 65 % от общото емитирано количество за страната.

Въглеродният оксид прониква в организма при вдишване. В кръвта се свързва с хемоглобина и образува карбоксихемоглобин, в резултат на което намалява работоспособността на човека, а може да причини  и задушаване. Вредното му въздействие произтича от нарушаване преноса на кислород до тъканите. Образуваният карбоксихемоглобин води до хипоксия в тъканите и смущения в чувствителните на кислородния дефицит органи: сърце, мозък, кръвоносни съдове и формени елементи. Рискът за здравето се оценява на базата на образувания карбоксихемоглобин в организма, което зависи от концентрацията му във въздуха и продължителността на експозицията. Болни от сърдечно-съдови заболявания са чувствителни към високи концентрации на въглероден оксид и е необходимо е да се избягва продължителен престой при високи концентрации.

За град Плевен основен източник на въглероден оксид е транспортът.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- максимална осемчасова средна стойност на въглероден оксид (CO)  в рамките на денонощието – 10 mg/m³;

- допустимо отклонение – 60 % от нормата.

Максималнa 8-часова концентрация 7,54 mg/m³ на CO през настоящата година е измерена през месец декември. През 2017 година е отчетена през месец февруари и е с по-ниска стойност – 8,34 mg/m³. През останалите месеци на 2018 година също не са регистрирани превишения на показателя въглероден оксид (Таблица №5 и Диаграма №4).

Таблица №5

| месец | максимална СЧК на въглероден оксид (mg/m³) |
| --- | --- |
|  | 2016 година 2017 година | 2018 година |

| януари | 10,08 | 4,95 6,14 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| февруари | 6,54 | 8,34 6,56 |  |
| март | 4,19 | 2,90 5,50 |  |
| април | 3,24 | 1,99 3,94 |  |
| май | 1,23 | 1,64 2,58 |  |
| юни | 1,17 | 1,05 2,78 |  |
| юли | 1,55 | 1,33 2,82 |  |
| август | 1,90 | 1,91 3,36 |  |
| септември | 3,10 | 1,79 2,34 |  |
| октомври | 3,17 | 3,54 3,50 |  |
| ноември | 7,11 | 5,95 3,22 |  |
| декември | 7,48 | 7,42 7,54 |  |

Диаграма №4

Средногодишната стойност на показателя въглероден оксид за 2018 година е 2,12 mg/m³ и е с по-високи стойности в сравнение с предходните две години (1,02 mg/m³ - 2017 година и 1,11 mg/m³ - 2016 година).

- Полиароматни въглеводороди (ПАВ).

Полиароматните (полициклични) въглеводороди са голяма група органични съединения с две или повече бензолни ядра. Имат малка водоразтворимост, но голяма разтворимост в мазнини. От групата се следи ниво на концентрация на бензен. Бензенът е лека безцветна течност с характерна миризма, слабо разтворим във вода. Използва се предимно като суровина в химическата промишленост. В атмосферата се изхвърля с емисиите от моторните превозни средства и изпарение при работа с петрол (бензиностанции и рафинерии).

Бензенът се абсорбира в организма при вдишване. Много слабо прониква през кожата. Около 30 % се отделят от организма непроменен чрез издишвания въздух. Причинява ускорено сърцебиене, главоболие и оказва влияние върху имунната система.

Продължителна експозиция на токсични нива бензен уврежда костния мозък и води до панцитопения. Ранните прояви на токсичност са анемия, левкопения или тромбоцитопения. При тежки отравяния се развива апластична анемия. Необходимо е да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация.

Най-добре е проучен канцерогенният ефект на 3-, 4- бензпирена при инхалирането му, чийто съществен източник е и тютюневият дим.

Норми за качеството на атмосферния въздух:

- средногодишна норма на бензен за опазване на човешкото здраве – 5 µg/m3.

* средногодишна целева норма (СГН 1 ng/m3) за съдържание на полиароматни въглеводороди – ПАВ, бензо(а)пирен във фракция на ФПЧ10  е приложима от 2013 година.

По показател ПАВ във фракция на ФПЧ10, средногодишната концентрация на ПАВ за 2018 г. е по-ниска от тази за предходните 2 години. Нивата на ПАВ са в ясна сезонна зависимост от горивните процеси в бита и са показани в таблица №6.

Таблица №6

| Пункт | Средна концентрация на ПАВ през неотоплителен период 01.04. - 30.09. | Средна концентрация на ПАВ през отоплителен период 01.01. - 31.03. и 01.10. - 31.12. | Средногодишна концентрация на ПАВ - ng/m3 (СГН 1 ng/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | 2018 |
| АИС -Плевен | < 0,02* | < 0,02* | 0,18 | 3,66 | 3,63 | 2,04 | 1,83 | 1,82 | 1,11 |

* Измерените стойности са под границата за количествено определяне на метода.

III. РЕГИСТРИРАНИ БОЛЕСТИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Справката за заболеваемостта в град  Плевен през 2018 година от „Болести на дихателната система“ по МКБ-10 е представена в Таблица №7. Представените резултати са въз основа на осъществени първични прегледи, отчетени в РЗОК – Плевен от ОПЛ и специалисти и включват следните заболявания:

- остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06);

- грип и пневмония (J10-J18);

- други остри респираторни инфекции на долните дихателни пътища (J20-J22);

- други болести на горните дихателни пътища (J30-J39);

- хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47);

- болести на белия дроб, причинени от външни агенти (J60-J70).

По данни на РЗОК сред населението на град  Плевен през 2018 година са регистрирани общо 24 933  болести на дихателната система (Клас Х на МКБ-10). От тях 9 915 са сред лицата от 0 до 17 години и 15 018 – над 17 години (Таблица №7).  Както през предходните две година, най-голям брой и при двете възрастови групи са случаите на заболели от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06).

Таблица №7

| Клас Х по МКБ | 0-17 години | над 17 години |
| --- | --- | --- |
| J00-J06 | 6 457 | 6 368 |
| J10-J18 | 468 | 813 |
| J20-J22 | 1 693 | 3 607 |
| J30-J39 | 794 | 1 401 |
| J40-J47 | 464 | 2 732 |
| J60-J70 | 39 | 97 |
| Общо | 9 915 | 15 018 |

IV. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на град  Плевен по показателите ФПЧ10 и ПАВ

Приоритет 1. Намаляване на емисиите от комунално-битовото отопление

Община Плевен участва в национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, стартирана с ПМС № 18 от 02.02.2015 г. Издадени и разпространени са брошури, съдържащи информация за програмата и основните моменти в нея.

Подписани са Договори за целево финансиране с ББР за 34 обекта:

По информация на "Топлофикация – Плевен" ЕАД през 2018 г. са присъединени 243 нови потребители, като с тях общия брой на потребителите на топлоенергия в гр. Плевен става 31 390. От тях:

- битови – 29 492 бр.;

- бюджетни – 165 бр.;

- стопански – 1 718 бр.;

- промишлени – 15 бр.

Дейности, с които дружеството подпомага и облекчава своите и бъдещи абонати:

1.	оказва се съдействие и при възможност се извършват ремонти по вътрешно отоплителните инсталации на сградите;

2.	предлага се 3% отстъпка от месечната такса на редовните платци;

3.	разработена е програма за работа със социално слаби клиенти;

4.	дава се възможност за разсрочено плащане на дължимите суми;

5.	разясняване на клиентите „Наредба за отпускане на целеви помощи за отопление с топлинна енергия” и насочване към дирекция „Социално подпомагане”;

6.	сваляне и монтиране на водомерен възел и отоплителни тела при облекчени условия

7.	осигурява се на потребителите безплатна проверка и консултация при проблеми с ВОИ и БГВ и съдействие за ремонт.

През 2018 г. „Аресгаз” ЕАД е изградила нова газоразпределителна мрежа с дължина 1900 м. и са присъединени нови 220 домакинства. Ежегодно дружеството извършва строителство на нова газоразпределителна мрежа на територията на град Плевен, на база заявен интерес от страна на гражданите, в резултат на извършени маркетингови и промоционални кампании. През 2018 г. е обявена промоционална кампания в периода от 01.03.2018 г. до 30.06.2018 г., за присъединяване на нови потребители по вече изградени газоразпределителни мрежи, ползващи 50% намаление от цената за присъединяване.

Приоритет 2. Намаляване на емисиите от транспорта

През месец Април 2018 г. Община Плевен е подписала договор с фирма изпълнител с предмет: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Плевен”, като сметосъбиращите автомобили  са с европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент.

През м. Септември 2018 г са доставени и въведени в експлоатация 14 бр. нови нископодови тролейбуси соло без помощен двигател. С въвеждането в експлоатация на новите 14 бр. тролейбуси се очаква да се повиши привлекателността на Масовия градски обществен транспорт (МГОТ) на Плевен, както и намаляване на вредните емисии от газове. Заедно с действащите към момента 40 бр. нови тролейбуса, които през 2014 г. бяха въведени в експлоатация е подменен целия тролейбусен парк.

Контактната мрежа на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД е увеличена с 7 376 м. Въздушно контактната мрежа (ВКМ) е изпълнена по проект „Интегриран градски транспорт на Плевен“, реализиран по предния програмен период. Активната експлоатация на новата ВКМ е факт от септември месец 2016 г. след Решение 299/25.08.2016 г. на Общински съвет Плевен.

Организирането на движението по улиците в населените места се определя от Генералният план по организация на движението(ГПОД). Целта на Генералния план е да съдейства за удобството на участниците в пътното движение, ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа  при спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилният транспорт, в.т.ч. въздействия от шум, вибрации, газове и др.

Приоритет 3. Намаляване емисиите от вторичен унос/ресуспензия

Общата площ на ремонтираните улици по текущи ремонти на територията на град Плевен през 2018 г. на улици е  9 800 м2.

Основен ремонт през 2018 г. е изпълнен на улици с обща площ 6 100 м2.

През 2018 г. е извършена реконструкция на улици в рамките на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по ОП”Региони в растеж 2014-2020”с обща площ 54 300 м2.

От 2009 г. до 2018 г. в Община Плевен действат подписаните договори със специализирани фирми за „Поддържане на чистотата – метене, миене и почистване на улици, тротоари, площадни пространства, спирки за обществен транспорт, подлези и почистване на отводнителни оттоци на град  Плевен”, в които е включено като дейност оросяване при необходимост, както и застъргване на регули, почистване на отводнителните оттоци и генерално измиване на булеварди и улици на територията на града.

Приоритет 4. Повишаване на гражданската активност по отношение на КАВ

По компонент „Въвеждане на електронна система за таксуване на пътниците в градския транспорт”, по проект „Развитие на интегриран градски транспорт – град Плевен” финансиран от ОПРР 2014-2020 г., има заложена информационна кампания за популяризиране на цялата електронна билетна система, както и стимулиране използването на масовия градски обществен транспорт /МГОТ/ и ползите от това.

През м. септември 2018 г. в ДГ „Звънче” е проведена инициатива под наслов „Днес колата в къщи остави и с тролей пътувай ти”. Инициативата е част от Кампанията „Европейска седмица на мобилността”.

През 2018 г. са проведени екообразователни мероприятия в ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен, ОУ „Хр. Ботев” – с. Пелишат, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бръшляница, ПГЛВ „Ал. Стамболийски” – Плевен, ОбУ „Св. СВ. Кирил и Методий” – с. Търнене, СУ „ П. Кр. Яворов” – Плевен, ОУ „Д-р Петър Берон“, ОУ „ Васил Левски” – Плевен.

V. ИЗВОДИ

- През 2018 година е превишена средногодишната норма за ФПЧ10  в атмосферния въздух на град Плевен.

- Нивата на концентрация на серен диоксид са под нормите за опазване на човешкото здраве.

- Не е регистрирано превишение на максималната средночасова концентрация на азотен диоксид през отчетната година.

- През годината не са регистрирани превишения на нормата за съдържание на въглероден оксид.

- Установено е превишение на годишната целева норма за нива на ПАВ във фракцията на ФПЧ10.

6. От регистрираните през 201 година общо 24 933  болести на дихателната система (Клас Х на МКБ-10) сред населението на град Плевен, най-голям брой са заболелите от остри инфекции на горните дихателни пътища (J00-J06).

- Община Плевен изпълнява планираните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в град Плевен.