РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

Д  О  К  Л  А  Д

ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН – 2013

Плевен – 2013

І.УВОД

Шум е всеки звук, включително и тон, който оказва негативно влияние върху здравето на населението, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Шумът засяга най-вече слуха и нервната система. Нивото на шум е различно в отделните части на урбанизираните територии и зависи от преобладаващите източници. В зависимост от вида на източниците шумът бива: транспортен, промишлен, вътреквартален и вътресграден шум. Автомобилният транспорт е основен източник на шум в урбанизираните територии.

Отрицателното влияние на шума върху населението води до повишаване на общата заболяемост, вследствие понижена обща имунологична способност, повишена честота на неврози, язвена болест, артериална хипертония, намалена работоспособност, преумора и др.

ІІ.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Докладът за шумовото натоварване на град Плевен - 2013 година е изготвен съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, раздел ІІІ, член 13, т.2 /ДВ. бр.3 от 11 Януари 2012г./.

III.ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГ

Град Плевен е урбанизирана територия с многофункционално икономическо и социално значение, комплексен център с пълно ежедневно обслужване на града, периодично обсужване за общината и епизодично – за областта и региона. Градът е с комплексно развити функции и добре съоражен с технически инфраструктурни мрежи. Промишленото производство на град Плевен е съсредоточено в източната и западната промишлени зони. Развита е обща транспортно – комуникационна система. Комплексното транспортно обслужване се осъществява от автобуси, тролейбуси, таксиметрови пътнически и товарни коли, както лични и фирмени моторни превозни средства. По данни на ТСБ-Плевен от март 2012 година населението на града наброява 106 011 души.

IV.БРОЙ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

Програмата за мониторинг на шум в град Плевен включва 21 пункта за наблюдение. Броят на пунктовете и разположението им е съобразен с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. Разпределението на пунктовете на територията на град Плевен е следното:

- 43% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик - 9 пункта;

- 14% върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони – 3 пункта;

- 43% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 9 пункта.

| Минимални, максимални и средни измерени нива на шум в различни територии на гр. Плевен – 2013 г. Таблица №1 |
| --- |
| Разположение на пункта | № на пункт | Наименование | мин. ниво дБА | максим. ниво дБА | средно ниво дБА | гранична стойност дБА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик | 1 | бул. Данаил Попов №15 | 67 | 72 | 68 | 60 |
|  | 2 | бул. Георги Кочев №39 | 57 | 58 | 57 | 60 |
|  | 3 | бул. Христо Ботев №156 | 64 | 66 | 65 | 60 |
|  | 4 | ул. Хаджи Димитър №57 | 66 | 68 | 67 | 60 |
|  | 5 | ул.Ген.лейт. Стефанов №8 | 65 | 68 | 67 | 60 |
|  | 6 | ул. Дойран №6 - ДКЦ І | 63 | 66 | 65 | 60 |
|  | 7 | ул. Шипка №20 | 64 | 66 | 65 | 60 |
|  | 8 | ул. Княз Ал. Батенберг №9 | 61 | 62 | 61 | 60 |
|  | 9 | ул. Дойран №162 | 68 | 70 | 69 | 60 |
| 2. Територии с промишлени източници на шум - производствено - складови територии и зони | 10 | ул. Гренадерска, бл. Ураган | 65 | 66 | 65 | 55 |
|  | 11 | ж.к. Кайлъка, бл. 345 | 45 | 47 | 46 | 55 |
|  | 12 | ул. Ал. Стамболийски №13 | 60 | 63 | 62 | 55 |
| 3. Територии, подлежащи на усилена шумозащита |  |  |  |  |  |  |
| *жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим | 13 | ж.к. Сторгозия, ОДЗ №5 | 62 | 63 | 62 | 55 |
|  | 14 | ж.к. Дружба,бл.315 | 56 | 59 | 57 | 55 |
|  | 15 | ул. Волов № 59 | 54 | 55 | 54 | 55 |
|  | 16 | ж.к.М. Денчева, бл.3 | 56 | 60 | 58 | 55 |
| *зони за обществен и индивидуален отдих | 17 | градска градина - детска площадка | 54 | 56 | 55 | 45 |
| *зони за лечебни заведения и санаториуми | 18 | бул. Русе №89 | 63 | 65 | 64 | 45 |
| *зони за научно-изследователска дейност | 19 | ул. Д. Константинов №21 | 66 | 67 | 67 | 45 |
|  | 20 | ул. Иван Вазов №43 | 56 | 57 | 56 | 45 |
| *тихи зони, извън урбанизираната територия | 21 | парк Кайлъка - главна алея | 44 | 46 | 45 | 40 |

Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в гр. Плевен

Таблица №2

| година | Общ брой пунктове | под 58 дБА | 58-62 дБА | 63-67 дБА | 68-72 дБА | 73-77 дБА | 78-82 дБА | над 82 дБА | над граничната стойност (бр./%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 21 | 7 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | 18 |
|  | 100.0 | 33.3 | 19.1 | 38.1 | 9.5 | - | - | - | 85,7 |

V. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

През 2013 година определянето нивата на шум е извършено чрез измервания и изчисления нивата на шум на всички пунктове, включени в Програмата. Измерванията са проведени в периода 13.05.2013 г. – 12.11.2013 г., три пъти през деня, за времето 7.00 – 19.00 ч. и са отчетени плътността на трафика; работното време на обектите, разположени върху територии с промишлени източници на шум; влиянието на ремонтни и строителни дейности. При провеждане на измерванията са използвани посочените методи в Приложение №3 към член 6 на Наредба №6 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /ДВ бр.58/18.07.2006 г./.

1.Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик

В териториите, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, граничната стойност на шум е 60 дБА. Показателят средно ниво на шум на пунктовете се движи от 57 дБА до 68 дБА. Превишението е от 0 дБА до 8 дБА и е по-ниско в сравнение с миналата година /от 0 до 8,5 дВА/. Най-високи средни нива на шум – 68 дБА са определени на пункт № 9 - ул. Дойран № 162. На пункт № 2 - бул. Г. Кочев №39 регистрираните средни нива на шум /57 дБА/ са с по-ниски нива от граничната стойност /60 дБА/. Определените средни нива на шум за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик за периода 2009-2013 година са представени на графика №1.

# Графика №1

2. Територии с промишлени източници на шум - производствено - складови територии и зони

Пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии, са в близост до обекти, в които се извършват дейности, свързани с ежедневното обслужване на града. Дейностите са различни от промишленото производство, обособено в източната и западната промишлени зони на град Плевен. Граничната стойност на нивото на шум за тези територии е 55 дБА. Показателят средно ниво на шум на трите пункта се движи от 46 дБА до 65 дБА. Превишението е от 0 дБА до 10 дБА и е същото в сравнение с миналата година. През настоящата година на пункт №11 - ж.к. Кайлъка, бл.345, вх.А са определени значително по-ниски средни нива на шум /46 дБА/ в сравнение с предходната година /52 дБА/. На графика №2 са представени измерените средни нива на шум за територии с промишлени източници на шум за периода 2009 – 2013 година.

Графика №2

3. Територии, подлежащи на усилена шумозащита

*жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим

В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим граничната стойност на шум е 55 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 54 дБА до 62 дБА. Превишението е от 0 дБА до 7 дБА и се запазва на същото ниво в сравнение с превишението за съответните територии срямо предходната година. През настоящата година на пункт №15 ул. Волов № 59 са регистрирани средни нива на шум от 54 дБА, които са под граничната стойност за съответните територии /55 дБА/. Определените средни нива на шум за територии с неутежнен акустичен режим за периода 2009-2013 година са представени на графика №3.

Графика№3

*зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми, зони за научно-изследователска дейност

В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност граничната стойност е 45 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 55 дБА до 67 дБА. Превишението през настоящата година се запазва на същото ниво /10 дБА до 22 дБА/. Превишението на граничната стойност на шума в териториите за обществен и индивидуален отдих и в зоните за научно-изследователска дейност е неблагоприятен факт, който може да повлияе отрицателно на здравето на гражданите.

*тихи зони, извън урбанизираната територия

В тихи зони, извън урбанизираната територия граничната стойност е 40 дБА. Показателят средно ниво на шум на пункт №21 парк Кайлъка, главна алея е 45 дБА. Превишението е  дБА и е с по-ниски стойности в сравнение с предходната година /46 дБА/. На графика №4 са представени определените средни нива на шум за съответните територии за периода 2009-2013 година.

Графика №4

VI. ИЗВОДИ

1.През 2013 година в 67% от пунктовете за наблюдение са определени по-виски средни нива на шум в сравнение с предходната година.

2.В територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с превишението през 2012 година. На един пункт са определени средни нива на шум под граничната стойност за съответните територии.

4.В територии, с промишлени източници на шум само на един пункт са определени средни нива на шум с по-ниски стойности от 2012 г. Превишението се запзва на същото ниво.

5.В жилищни зони и територии, с неутежнен акустичен режим, определените средни нива на шум на един пункт е със стойности под граничната стойност за съответните зони. Превишението на граничната стойност се запазва на същото ниво.

6.В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност, превишението на граничната стойност през 2013 г. отново е най-голямо, но се запзва на същото ниво от 2012 година.

7.В тихи зони, извън урбанизираната територия определните средни нива на шум са с по-ниски стойности в сравнение с предходната година.

8.Въпреки определените по-ниски средни нива на шум в сравнение с 2012 година, шумово натоварване в град Плевен съществува и то може да засегне здравния статус на населението и да повлияе на вероятността от развитие на дадено заболяване.

VII.ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

1.Подобряване експлоатационното състояние на пътищата – ремонтни работи /реконструкция и преасфалтиране/ на бул. Георги Кочев, бул. Христо Ботев, ул. Цар Самуил, ул. Сан Стефано, ул. П.Р. Славейков, ул. Антим I, ул. Кара Колю, ул. Мария Кюри, ул. Здравец, ул. Сторгозия, ул. Захари Зограф, ул. Гривишко шосе, ул. Кала тепе, ул. Българска авиация, ул. Синчец,  улици по линиите на тролеите  в ж.к. Сторгозия и ж.к. Дружба; междублокови улици до бл. 355, 354, 332, 323, 327, 329, 426,428  в ж.к. Дружба. Изградена е нова улица Иван Миндиликов от ж.п.гара до бул. Георги Кочев. Извършени са основни ремонти на 6 улици. Паралелно с извършените ремонти се следи и поддържат в техническа изправност настилките на основните улици и булеварди в града.

2.Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в град Плевен – нова растителност: 108 броя иглолистни вида, 926  броя  широколистни дървета и 1 379 броя храстова растителност в районите на ж.к. Сторгозия, ж.к. Дружба, ж.к. Мара Денчева, Градска градина, бул. Скобелев, Водна каскада, ул. Васил Левски, бул. Данаил Попов, Гарова градина, бул.Скобелев,  ул. Трите бора, ул. Шипка, бул. Христо Ботев, пл. Македония. Ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на град Плевен.

3.Оптимизиране режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в град Плевен – положена е 4 600 м ²хоризонтална маркировка основно пред учебни и детски заведения, както и кръстовища на главни улични артерии. Поставени са 6 броя ограничители на скорост – 3 броя повдигнати пешеходни пътеки и 3 броя изкуствена асфалтова неравност. Изграден е 1 броѝ нов светофар, на бул. Георги Кочев и ул. София. Поставени са 3 броя светодиодни брояча към сфетофарни уредби.

4.Разработен е „План за действие“ към “Стратегическа карта за шум на град Плевен” и е публикуван на интернет страницата на Община Плевен.

##### VІІI.ПРЕПОРЪКИ

С цел намаляване вредното влияние на шума върху здравето на населението е необходимо:

1.Да продължи предприемането на мерки за намаляване нивата на шум в зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за научно-изследователска дейност и в територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик. При направеното през 2012-2013 година проучване за влиянието на шума върху поведението и слуха на учениците от Прогимназия „Цветан Спасов“ Плевен се установи, че проведените мерки за намаляване нивата на проникващ шум в района на училището са ефективни и могат да се прилагат и при други обекти, подлежащи на шумозащита.

2.Община Плевен да продължи изпълнението на общите мерки за намаляване нивата на шум и ограничаване на здравния риск от шумовото натоварване за населението в град Плевен.