РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

Д  О  К  Л  А  Д

ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ ЗА ГРАД ПЛЕВЕН – 2011

Здравка Стоева                                                                                                д-р Ирина Джикова

главен експерт Д ПБПЗ                                                                                    директор Д ПБПЗ

Плевен - 2011

І.УВОД

Шум е всеки звук, включително и тон, който оказва негативно влияние върху здравето на населението, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Шумът засяга най-вече слуха и нервната система. Нивото на шум е различно в отделните  части на урбанизираните територии  и зависи от преобладаващите източници. В зависимост от вида на източниците шумът бива: транспортен, промишлен, вътреквартален и вътресграден шум. Автомобилният транспорт е основен източник на шум в урбанизираните територии.

Отрицателното влияние на шума върху населението води до повишаване на общата заболяемост, вследствие понижена обща имунологична способност, повишена честота на неврози, язвена болест, артериална хипертония, намалена работоспособност, преумора и др.

ІІ.НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Докладът за шумовото натоварване на град Плевен - 2011 година е изготвен съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, раздел ІІІ, член 13, т.2 /ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г./.

III.ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГ

Град Плевен е урбанизирана територия с многофункционално икономическо и социално значение, комплексен център с пълно ежедневно обслужване на града, периодично обсужване за общината и епизодично – за областта и региона. Градът е с комплексно развити функции и добре съоражен с технически инфраструктурни мрежи. Промишленото производство на град Плевен е съсредоточено в източната и западната промишлени зони. Развита е обща транспортно – комуникационна система. Комплексното транспортно обслужване се осъществява от автобуси, тролейбуси, таксиметрови пътнически и товарни коли, както лични и фирмени моторни превозни средства. По данни на ТСБ-Плевен от март 2011 година населението на града наброява 106 011 души.

IV. БРОЙ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

Програмата за мониторинг на шум в град Плевен включва 21 пункта за наблюдение. Броят на пунктовете и разположението им е съобразен с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. Разпределението на пунктовете на територията на град Плевен е следното:

- 43% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик - 9 пункта;

- 14% върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони – 3 пункта;

- 43% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 9 пункта.

| Минимални, максимални и средни измерени нива на шум в различни територии на гр. Плевен – 2011 г. |
| --- |
| Разположение на пункта | № на пункт | Наименование | мин. ниво дБА | максим. ниво дБА | средно ниво дБА | гранична стойност дБА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик | 1 | бул. Данаил Попов №15 | 66 | 69 | 67,8 | 60 |
|  | 2 | бул. Георги Кочев №39 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | 3 | бул. Христо Ботев №156 | 62 | 65 | 63 | 60 |
|  | 4 | ул. Хаджи Димитър №57 | 68 | 70 | 68,7 | 60 |
|  | 5 | ул.Ген.лейт. Стефанов №8 | 66 | 69 | 67,8 | 60 |
|  | 6 | ул. Дойран №6 - ДКЦ І | 64 | 67 | 66,2 | 60 |
|  | 7 | ул. Шипка №20 | 65 | 67 | 65,7 | 60 |
|  | 8 | ул. Княз Ал. Батенберг №9 | 61 | 62 | 61,5 | 60 |
|  | 9 | ул. Дойран №162 | 69 | 70 | 69,5 | 60 |
| 2. територии с промишлени източници на шум - производствено - складови територии и зони | 10 | ул. Гренадерска, бл. Ураган | 65 | 66 | 65,8 | 55 |
|  | 11 | ж.к. Кайлъка, бл. 345 | 48 | 50 | 48,7 | 55 |
|  | 12 | ул. Ал. Стамболийски №13 | 60 | 62 | 61,2 | 55 |
| 3. територии, подлежащи на усилена шумозащита |  |  |  |  |  |  |
| *жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим | 13 | ж.к. Сторгозия, ОДЗ №5 | 64 | 65 | 64,2 | 55 |
|  | 14 | ж.к. Дружба,бл.315 | 56 | 57 | 56,1 | 55 |
|  | 15 | ул. Волов № 59 | 57 | 61 | 59,7 | 55 |
|  | 16 | ж.к.М. Денчева, бл.3 | 58 | 59 | 58,7 | 55 |
| *зони за обществен и индивидуален отдих | 17 | градска градина - детска площадка | 50 | 55 | 53,2 | 45 |
| *зони за лечебни заведения и санаториуми | 18 | бул. Русе №89 | 64 | 65 | 64,7 | 45 |
| *зони за научно-изследователска дейност | 19 | ул. Д. Константинов №21 | 68 | 70 | 68,5 | 45 |
|  | 20 | ул. Иван Вазов №43 | 56 | 59 | 57,2 | 45 |
| *тихи зони, извън урбанизираната територия | 21 | парк Кайлъка - главна алея | 44 | 49 | 46,5 | 40 |

V. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

През 2011 година определянето нивата на шум е извършено чрез измервания и изчисления нивата на шум на всички пунктове, включени в Програмата. Измерванията са проведени в периода 06.06.2011 г. – 18.10.2011 г., три пъти през деня, за времето 7.00 – 19.00 ч. и са отчетени плътността на трафика; работното време на обектите, разположени върху територии с промишлени източници на шум; влиянието на ремонтни и строителни дейности. При провеждане на измерванията са използвани посочените методи в Приложение №3 към член 6 на Наредба №6 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението /ДВ бр.58/18.07.2006 г./.

В териториите, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, граничната стойност на шум е 60 дБА. Показателят средно ниво на шум на пунктовете се движи от 60 дБА до 69,5 дБА. Превишението е от 0 дБА до 9,5 дБА и е по-ниско в сравнение с миналата година /от 1 до 10,5 дВА/. Най-високи средни нива на шум – 69,5 дБА са определени на пункт № 9 ул. Дойран № 162. На пункт № 2 бул. Г. Кочев № 39 регистрираните средни нива на шум съвпадат с граничната стойност /60 дБА/. Определените средни нива на шум за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик за периода 2009-2011 година са представени на графика №1.

# Графика №1

Пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии, са в близост до обекти, в които се извършват дейности, свързани с ежедневното обслужване на града. Дейностите са различни от промишленото производство, обособено в източната и западната промишлени зони на град Плевен. Граничната стойност на нивото на шум за тези територии е 55дБА. Показателят средно ниво на шум на трите пункта се движи от 48,7 дБА до 65,8 дБА. Превишението е от 0 дБА до 10,8 дБА и е по-ниско в сравнение с миналата година /0 дБА до 12,7 дБА/. През настоящата година на пункт  №11 ж.к. Кайлъка, бл.345, вх.А са определени средни нива на шум /48,7 дБА/ със стойности под граничната стойност за съответните територии. На графика №2 са представени измерените средни нива на шум за територии с промишлени източници на шум за периода 2009 – 2011 година.

Графика №2

В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим граничната стойност на шум е 55 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 56,1 дБА до 64,2 дБА. Превишението е от 1,1 дБА до 9,2 и е по-ниско в сравнение с превишението за съответните територии срямо 2010 година (от 2,2 дБА до 10,8 дБА). През настоящата година  на всички пунктове са регистрирани по-ниски средни нива  спрямо предходната година. Определените средни нива на шум за територии с неутежнен акустичен режим за периода 2009-20111 година са представени на графика №3.

Графика №3

В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност граничната стойност е 45 дБА. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 53,2 дБА до 68,5 дБА. Превишението е от 8,2 до 23,5 и е най-значителното превишение на граничната стойност, но е по-ниско в сравнение с превишението през 2010 година /8,7 дБА до 24,6 дБА/. През 2011 година на всички пунктова от зоната са регистрирани по-ниски средни нива на шум. Превишението на граничната стойност на шума в териториите за обществен и индивидуален отдих и в зоните за научно-изследователска дейност е неблагоприятен факт, който може да повлияе отрицателно на здравето на гражданите.

В тихи зони, извън урбанизираната територия граничната стойност е 40 дБА. Показателят средно ниво на шум на пункт №21 парк Кайлъка, главна алея е 46,5 дБА. Превишението е 6,5 дБА и е значително по-ниско в сравнение с предходната година /12,5 дБА/. На графика №4 са представени определените средни нива на шум за съответните територии за периода 2009-2011 година.

Графика №4

VІ.ИЗВОДИ

1. През 2011 година в 71% от пунктовете за наблюдение са определени по-ниски средни нива на шум в сравнение с предходната година.

2. Във всички пунктове превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с превишението през 2010 година.

3. В територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик на един пункт са определени средни нива на шум под граничната стойност за съответните територии.

4. В териториите с промишлени източници на шум определените средни нива на шум са с по-ниски стойности от 2010 г., като на един пункт са под  граничната стойност на шум за съответните територии.

5. В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим определените средни нива на всички пунктове са също с по-ниски стойности спрямо 2010 г., но над граничната стойност за съответните зони.

6. В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност превишението на граничната стойност през 2011 г. отново е най-голямо, но с по-ниски средни нива на шум спрямо 2010 година..

7. Шумовото натоварване може да засегне здравния статус на населението и да повлияе на вероятността от развитие на дадено заболяване.

През 2011 година от Община Плевен са реализирани следните дейности  за ограничаване шумовото натоварване в урбанизираната територия:

1. Подобряване експлоатационното състояние на пътищата – ремонтни работи /реконструкция и преасфалтиране/ на бул. “Европа”; ул. “3-ти март”; ул. “Самуил”; ул. “Люляк”; ул. “Синчец”; ул. “Крали Марко”; ул. “3-те бора”; пред бл. 411 и 412, 311 и 329, 319 и 328; ул. “Гривишко шосе”; ул. “Индустриална”; ул. “Мануш войвода”; ул. “Райна войвода”; ул. “Страхил войвода”; ул. “Ведрина”; ул. “Владимир Вазов”; улица от ОК255, ОК277 до ОК154 в ж.к. “Кайлъка”. Паралелно с извършените ремонти се следи и поддържат в техническа изправност настилките на основните улици и булеварди в града.

2. Поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в градската част на град Плевен – внасяне на нова растителност – 240 бр. широколистни дървета, 243 бр. иглолистни вида и 1227 бр. храсти в районите на ж.к “Сторгозия”; ж.к “Мара Денчева”; ж.к “Дружба”; кътове за отдих, намиращи се на бул. “Русе”; бул. “Георги Кочев” /средна ивица/; ул. “Бяло море”; ул. “Кала тепе”; бл. “Охрид”; бул. “Данаил Попов”; бул. “Скобелев”; бул. “Хр. Ботев”; ул. “Чаталджа”;  ул. “Гургулят”;  детските площадки, намиращи се на “Антим I”; ж.к. “Воден III”; ул.”Янко Забунов”; ул. “Даскал Димо”; бл. “Прилеп”; бл. “Дунав”; градинка “Братя Миладинови”; пл. “Св. Св. Кирил и Методий”; “Скобелев парк” и др. Ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на гр. Плевен.

3. Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в гр.Плевен – през текущата година положената хоризонтална маркировка на уличната мрежа в гр. Плевен е 8200 м ², като основните места са пред учебни и детски заведения, както и кръстовища на главни улични артерии. Поставени са 36 бр. светлинни индикатори на 10 кръстовища, с цел увеличаване на пропускателната им способност.

##### VІІ.ПРЕПОРЪКИ

С цел намаляване вредното влияние на шума върху здравето на населението е необходимо:

1. Да се предприемат мерки за намаляване нивата на  шум в зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за научно-изследователска дейност и в територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик.

2. Да продължат да се изпълняват от Община Плевен общите мерки за намаляване нивата на шум и ограничаване на здравния риск от шумовото натоварване за населението в град Плевен.