ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАД ПЛЕВЕН, 2016 г.

Д О К Л А Д

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2016

І. УВОД

Шум е всеки звук, включително и тон, който оказва негативно влияние върху здравето на населението, нарушава отдиха, смущава контакта на човека с околната среда. Шумът засяга най-вече слуха и нервната система. Нивото на шум е различно в отделните части на урбанизираните територии и зависи от преобладаващите източници. В зависимост от вида на източниците шумът бива: транспортен, промишлен, вътреквартален и вътресграден шум. Автомобилният транспорт е основен източник на шум в урбанизираните територии.

Отрицателното влияние на шума върху населението води до повишаване на общата заболяемост, вследствие понижена обща имунологична способност, повишена честота на неврози, язвена болест, артериална хипертония, намалена работоспособност, преумора и др.

ІІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Докладът за шумовото натоварване на град Плевен - 2016 година е изготвен съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, раздел ІІІ, член 13, т.2 /ДВ. бр.3 от 11 Януари 2012 г./.

III. ОБЕКТ НА МОНИТОРИНГ

Град Плевен е урбанизирана територия с многофункционално икономическо и социално значение, комплексен център с пълно ежедневно обслужване на града, периодично обслужване за общината и епизодично – за областта и региона. Градът е с комплексно развити функции и добре съоръжен с технически инфраструктурни мрежи. Промишленото производство на град Плевен е съсредоточено в източната и западната промишлени зони. Развита е обща транспортно – комуникационна система. Комплексното транспортно обслужване се осъществява от автобуси, тролейбуси, таксиметрови пътнически и товарни коли, както лични и фирмени моторни превозни средства. По данни на ТСБ-Плевен от март 2012 година населението на града наброява 106 011 души.

IV. БРОЙ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ

Програмата за мониторинг на шум в град Плевен включва 21 пункта за наблюдение. Броят на пунктовете и разположението им е съобразен с методика, утвърдена от министъра на здравеопазването. Разпределението на пунктовете на територията на град Плевен е следното:

- 43% върху територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик - 9 пункта;

- 14% върху територии с промишлени източници на шум – производствено складови територии и зони – 3 пункта;

- 43% върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 9 пункта.

Разположение на пунктовете за мониторинг на шум в град Плевен - 2016 г.

V. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

През 2016 година определянето нивата на шум е извършено чрез измервания и изчисления нивата на шум на всички пунктове, включени в Програмата. Измерванията са проведени в периода 12.05.2016 г. – 30.09.2016 г., три пъти през деня, за времето 7.00 – 19.00 ч. и са отчетени плътността на трафика; работното време на обектите, разположени върху територии с промишлени източници на шум; влиянието на ремонтни и строителни дейности. При провеждане на измерванията са използвани посочените методи в Приложение №3 към член 6 на Наредба №6 на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр.58/18.07.2006г.).  Получените резултати са представени в табл. 1.

Таблица №1

Минимални, максимални и средни измерени нива на шум  в различни територии на гр. Плевен – 2016 година.

| Разположение / № на пункт | Наименование | мин. ниво dB A | максим. ниво dB A | средно ниво dB A | гранична стойност dB A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик |
| 1 | бул. Данаил Попов №15 | 66 | 67 | 66,7 | 60 |
| 2 | бул. Георги Кочев №39 | 57 | 59 | 58,2 | 60 |
| 3 | бул. Христо Ботев №156 | 64 | 66 | 64,7 | 60 |
| 4 | ул. Хаджи Димитър №57 | 67 | 69 | 67,8 | 60 |
| 5 | ул. Ген. лейт. Стефанов №8 | 66 | 68 | 67,2 | 60 |
| 6 | ул. Дойран №6 - ДКЦ І | 63 | 66 | 65 | 60 |
| 7 | ул. Шипка №20 | 63 | 65 | 64,2 | 60 |
| 8 | ул. Княз Ал. Батенберг №9 | 62 | 63 | 62,8 | 60 |
| 9 | ул. Дойран №162 | 68 | 69 | 68,3 | 60 |
| Територии с промишлени източници на шум - производствено - складови територии и зони |
| 10 | ул. Гренадерска, бл. Ураган | 63 | 67 | 65,2 | 55 |
| 11 | ж.к. Кайлъка, бл. 345 | 52 | 55 | 53 | 55 |
| 12 | ул. Ал. Стамболийски №13 | 60 | 62 | 61,5 | 55 |
| Територии подлежащи на усилена шумозащита |
| жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим | 13 | ж.к. Сторгозия, ОДЗ №5 | 62 | 63 | 62,3 | 55 |
|  | 14 | ж.к. Дружба,бл.315 | 57 | 58 | 57,2 | 55 |
|  | 15 | ул. Волов № 59 | 56 | 56 | 56 | 55 |
|  | 16 | ж.к. М. Денчева, бл.3 | 56 | 57 | 56,2 | 55 |
| зони за обществен и индивидуален отдих | 17 | Градска градина - детска площадка | 54 | 56 | 55 | 45 |
| зони за лечебни заведения и санаториуми | 18 | бул. Русе №89 | 64 | 65 | 64,3 | 45 |
| зони за научноизследователска дейност | 19 | ул. Д. Константинов №21 | 65 | 66 | 65,3 | 45 |
|  | 20 | ул. Иван Вазов №43 | 54 | 55 | 54,8 | 45 |
| тихи зони, извън урбанизираната територия | 21 | парк Кайлъка - главна алея | 36 | 39 | 37,3 | 40 |

Данните от определянето нивата на шум през 2016 година показват, че в 85,7% от пунктовете средните шумови нива са над граничната стойност за съответните територии, като преобладават пунктовете в шумовия диапазон 63-67 dBA (граф. и 1 табл. 2). Най-високи средни нива и тази година са отчетени на пункт 9 ул. Дойран №162 и най-ниски на пункт 21 парк „Кайлъка“ – главна алея.

Графика №1

Таблица №2

| година | Общ брой пунктове | под 58 dBA | 58-62 dBA | 63-67 dBA | 68-72 dBA | 73-77 dBA | 78-82 dBA | над 82 dBA | над граничната стойност (бр./%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 21 | 7 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 18 |
|  | 100 | 33,30 | 19,00 | 42,90 | 4,80 | - | - | - | 85,7 |

- Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик

В териториите, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, граничната стойност на шум е 60 dBA. Резултатите от определянето показват, че средното ниво на шум на пунктовете от тези територии, се движи от 58,2 dBA до 68,3 dBA. Превишението е от 0 dBA до 8,3 dBA и потвърждава данните от предходната година. Най-високи средни нива на шум (68,3 dBA) отново са определени на пункт № 9 улица „Дойран“ № 162. Единствено на пункт № 2 улица „Г. Кочев“ № 39 регистрираните средни нива на шум (58,2 dBA) са с по-ниски от граничната стойност 60 dBA.

Определените средни нива на шум за територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик за периода 2011 – 2016 година са представени на графика №2.

Графика №2

- Територии с промишлени източници на шум – производствено-складови територии и зони

Пунктовете, разположени върху територии с промишлени източници на шум – производствено-складови територии, са в близост до обекти, в които се извършват дейности, свързани с ежедневното обслужване на града. Дейностите са различни от промишленото производство, обособено в източната и западната промишлени зони на град Плевен. Граничната стойност на нивото на шум за тези територии е 55 dBA. Показателят средно ниво на шум на трите пункта се движи от 53 dBA до 65,2 dB A. Превишението е от 0 dB A до 10,2 dB A и е малко по-ниско в сравнение с 2015 г. (от 0 dB A до 11 dBA). През 2016 година на пункт №11 ж.к. Кайлъка бл.345, вх.А са отчетени 53 dBA – с 1 dBA по-високи средни нива на шум в сравнение с предходната година (52 dBA), въпреки това те са под граничната стойност. На останалите два пункта – №10 улица „Гренадерска“ блок „Ураган“ са измерени по-ниски нива на шум (65,2 dBA), а на пункт №12 улица „Ал. Стамболийски“ №13 (61,5 dBA) – с 1,5 dBA по-високи в сравнение със съответните стoйности 66 dBA и 60 dBA през 2015 г.

На графика №3 са представени измерените средни нива на шум за територии с промишлени източници на шум за периода 2011 – 2016 г.

Графика №3

- Територии, подлежащи на усилена шумозащита

- Жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим

В жилищни зони и територии с неутежнен акустичен режим граничната стойност на шум е 55 dBA. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта се движи от 56 dBA до 62,3 dBA. Превишението е от 1 dBA до 7,3 dBA и е по-високо в сравнение с превишението за съответните територии през предходната година (от 1 до 6 dBA). През 2016 г. на пункт №13 жилищен комплекс „Сторгозия“, ОДЗ №5 са регистрирани средни нива на шум от 62,3 dBA, които са с по-високи стойности спрямо отчетените 61 dBA през 2015 година.

Определените средни нива на шум за територии с неутежнен акустичен режим за периода 2011-2016 година са представени на графика №4.

Графика №4

- Зони за обществен и индивидуален отдих, зони за лечебни заведения и санаториуми, зони за научно-изследователска дейност

В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност граничната стойност е 45 dBA. Показателят средно ниво на шум на четирите пункта през 2016 г. е в границите от 54,8 до 65,3 dBA. Превишението от 9,8 до 20,3 dBA е малко по-ниско в сравнение с 2015 година, когато е отчетено от 10 до 22 dBA. Превишението на граничната стойност на шума в териториите за обществен и индивидуален отдих и в зоните за научно-изследователска дейност е неблагоприятен факт, който може да повлияе отрицателно на здравето на гражданите.

- Тихи зони, извън урбанизираната територия

В тихи зони, извън урбанизираната територия граничната стойност е 40 dBA. Показателят средно ниво на шум на пункт №21 парк „Кайлъка“, главна алея е под граничната стойност и е с 0,3 dBA по-нисък от предходната година. На графика №5 са представени определените средни нива на шум за съответните територии за периода 2011 – 2016 година.

Графика №5

VI. ИЗВОДИ

Анализът на получените резултати позволява да се направят следните  изводи:

- През 2016 година в 18 от пунктовете са определени нива на шум над граничната стойност за съответните територии.

- Във всички пунктове с изключение на жилищните зони и територии с неутежнен акустичен режим превишението на граничната стойност е по-ниско в сравнение с превишението през 2015 година.

- В територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик е установен само един пункт със средни нива на шум под граничната стойност.

- В територии, с промишлени източници на шум в два пункта са измерени средни нива на шум с по-високи стойности от предходната година.

- В жилищни зони и територии, с неутежнен акустичен режим превишението на граничната стойност е по-високо в сравнение с 2015 година.

- В зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за лечебни заведения и санаториуми и зоните за научно-изследователска дейност са определени средни нива на шум с по-ниски стойности от 2015 година, но при всички са над граничната стойност.

- В тихи зони, извън урбанизираната територия на пункт №21 парк „Кайлъка“, главна алея средното ниво на шум е под граничната стойност и по-ниско от предходната година.

- Въпреки че през 2016 г. в 57 % от пунктовете за наблюдение са определени по-ниски средни нива на шум в сравнение с предходната година, шумово натоварване в град Плевен съществува и може да причини неблагоприятни ефекти върху човешкото здраве.

VII. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ОТ ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЗА НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ

- Мероприятия за поддържане и възстановяване на зелените площи и растителността в град Плевен.

През месец април е извършено засаждане на 30 бр. нови широколистни дървесни видове в района на жилищен комплекс „Сторгозия”; булевард „Христо Ботев”; булевард „Русе”; улица „П. Р. Славейков”; улица „Ангел Кънчев” и ж.с.к. „Строителен работник”. Засадени са и 505 броя декоративни храсти в средна ивица на Водно стопанство. Ежедневно се извършва поддържане на новите и вече съществуващи зелени площи, дървесна и храстова растителност на територията на гр. Плевен.

- Мероприятия за подобряване експлоатационното състояние на пътищата в град Плевен

През 2016 г. на територията на гр. Плевен са извършени текущи ремонти на следните улици: Сан Стефано, Шипка, Георги Кочев, Петко Каравелов, Кара Кольо, Драган Цанков, Панайот Волов, Карлово, Стоян Заимов, Александър Стамболийски, Цар Самуил, Българска авиация, Вит, Втора задгарова, Гривишко шосе, Мария Кюри, Христо Ботев, Дойран, Димитър Констатинов, кръгово кръстовище за Сторгозия, Любен Каравелов, Борис Шивачев, Беласица, Браила, Сергей Рюмянцев; Синчец, Железничар, Люляк, Анастасия Димитрова, бл. 95, от х-л Сторгозия до Г.М.Димитров, до бл. 10-11-12, Захари Стоянов, Петър Берон, Лайка, Лозенка, Орлица; улицата между Чаталджа и Александър Малинов, Гевгели, Хаджи Димитър, Перуника; изкърпване на настилката по трасетата на тролеите в ж.к. Сторгозия, ж.к. Дружба и Централна градска част; ремонт оттоци и възстановяване отточни решетки.

Основен ремонт е изпълнен на следните улици и булеварди: Русе, Кара Кольо, Зографска, Климент Охридски, Петко Каравелов, Странджа, улица между бл. 40, 41, 42 и 34 в ж.к. „Сторгозия”, Цар Борис III, Републиканска, Драва, улицата под ДКЦ-III в ж.к. „Сторгозия”.

Направени са повдигнати пешеходни пътеки – 6 бр. и ограничители на скоростта – 2 бр.

Паралелно с извършените ремонти се следи и поддържат в техническа изправност настилките на основните улици и булеварди в града.

- Оптимизиране на режима, структурата и интензивността на транспортните потоци в град Плевен.

През текущата година положената хоризонтална маркировка на уличната мрежа в град Плевен е 7 253 м2, като основните места са пред учебни и детски заведения, кръстовища на главни улични артерии, както и надлъжни осови и разделителни линии.

През месец август с Решение № 229 от 25.08.2016 г. на Общински съвет – Плевен е приета промяна на Общинската транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадените тролейбусни линии. Актуализацията на Общинската транспортна схема, включваща градски основни тролейбусни и автобусни линии, се налага във връзка с приключването на мащабния проект „Интегриран градски трансорт на Плевен”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2007 – 2013 година. Ще бъдат закрити четири тролейбусни линии, а на тяхно място ще има нови.

Закрива се тролейбусна линия №3 и се разкрива нова №33 с маршрут по новоизграденото трасе през жилищен комплекс „Кайлъка”. Закрива се тролейбусна линия №97 и се разкрива нова линия №91 с маршрут по новоизградения участък на контактната мрежа от Професионална тимназия по лозарство и винарство (ПГЛВ) към жилищен комплекс „Дружба”. Закрива се тролейбусна линия №4 и се разкрива нова №44. Ще бъде закрита тролейбусна линия №11 с маршрут Славина АД – ПГЛВ.

Открива се тролейбусна линия, №31, която ще покрива новоизградения участък от кръстовището на улица ”Сан Стефано” и улица „Стоян Заимов” до Втора клинична база. Промяна има в маршрута на основната градска автобусна линия №9 Втора клинична база – зала „Балканстой“ заради откриване на нови спирки и промяна на името на спирката „Трудово поделение 2” на „Лидл”. Двупосочното разстояние по маршрута на основна градска автобусна линия №12 ПГЛВ - Втора клинична база пък се изменя на 15,4 км.

##### VІІI. ПРЕПОРЪКИ

С цел намаляване вредното влияние на шума върху здравето на населението е необходимо:

  - Да продължи предприемането на мерки за намаляване нивата на шум в зоните за обществен и индивидуален отдих, зоните за научно-изследователска дейност и в територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик.

  - Община Плевен да продължи изпълнението на общите мерки за намаляване нивата на шум и ограничаване на здравния риск от шумовото натоварване за населението в град Плевен.