АНАЛИЗ

на резултатите от мониторинга

на обекти, източници

на електромагнитни полета

в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни заведения

в област Плевен, 2019г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2019

УВОД

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия, са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ), използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ), генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – от електрическите проводници.

Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива – ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm² (микроват на квадратен сантиметър).

ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 242 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е представено в Таблица №1.

Таблица №1

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „А1 България” ЕАД | „Българска телекомуника- ционна компания“ АД | „Теленор България” ЕАД | „Макс Телеком” ООД | „Булсатком“ ЕАД |
| Плевен | 105 | 24 | 35 | 36 | 8 | 2 |
| Белене | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| Никопол | 15 | 2 | 9 | 4 |  |  |
| Гулянци | 15 | 1 | 6 | 8 |  |  |
| Червен бряг | 24 | 6 | 10 | 8 |  |  |
| Кнежа | 5 |  | 4 | 1 |  |  |
| Долни Дъбник | 14 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| Долна Митрополия | 31 | 10 | 11 | 10 |  |  |
| Левски | 14 | 4 | 3 | 7 |  |  |
| Искър | 6 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| Пордим | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Област Плевен | 242 | 56 | 93 | 83 | 8 | 2 |

ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

- установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр.35 от 1991г.);

- направи оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ

Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА

Broadband Field Meter модел NBM – 550 на фирма Narda, идентификационен № Y2017;

Сонда EF 4091 – изотропна с работна честотна лента от 27 МHz до 40 GHz.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи за контрол на електромагнитни полета в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

За определяне стойностите на плътност на мощност S [µW/cm2] са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба №9/1991г. на МЗ, ДВ. бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Измерванията са извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Плевен в периода от месец юли до месец октомври 2019 година.

ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ

През 2019 година в РЗИ – Плевен е осъществен контрол на 20 базови станции, от които:

- 7 разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения;

- 13 в околна среда.

БАЗОВИ СТАНЦИИ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район около ул. Дойран №100, гр. Плевен | БС 3775 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред вход за блока Градинка пред блока Улица на цветята Пред №1 на ул. д-р Заменхов Секторна антена B Пред №104 на ул. Дойран Пред офис „Спиди“ До маси на кафе „Кадифе“ Секторна антена C НУ „Единство“ - двор Пред №5 на ул. Дряново Пред №3 на ул. Хилендар | - 20 83 84.6 15 79 58 25 50 52 | 32.65 32.65 33 33.5 32.65 34 34 32 36.6 36.8 | 0.65 0.78 0.65 0.84 0.99 0.33 1.15 1.26 0.84 0.56 | 0.21 0.45 0.54 0.59 0.55 0.23 0.75 0.95 0.25 0.17 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.0 0.2 0.3 0.2 0.1 | 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район около ул. Ген. Тотлебен №29, гр. Плевен | БС 3528 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №25 на ул. Ген. Тотлебен Пред №23 на ул. Ген. Тотлебен Пред №21 на ул. Ген. Тотлебен Пред №17 на ул. Ген. Тотлебен Секторна антена B Пред №8 на ул. Мир Пред №81 на ул. Мир Пред вход за ОУ „Н. Вапцаров“ Пред вход на носеща сград | 63.4 83.4 95 143 - - - - | 57 57 57 - - - - - | 0.67 0.66 0.64 1.32 1.21 1.11 0.95 0.90 | 0.25 0.25 0.30 0.24 0.44 0.37 0.54 0.52 | 0.2 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 | 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Секторна антена С Детска площадка Пред №56 Пред №58а | 55 90 115 | 53 55 55 | 0.80 1.01 1.10 | 0.42 0.62 0.60 | 0.2 0.3 0.3 | 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III. | Централна градска част около хотел „Ростов“, гр. Плевен | БС VT 5010 на „БТК МОБАЙЛ“ ЕООД |
|  | Секторна антена А Пред ПГОТ Пред №12 на ул. Иван Вазов Секторна антена B Маси на кафе „Ротана“ До паметник на площад Свобода Секторна антена C Пред главен вход на хотела Пешех. зона-ул. Освобождение Пред магазин - ул. Ц. Церковски | 114 82 70 105 - 49 96 | 50 50 50 50 51 48 40 | 1.57 1.04 3.60 1.54 1.86 3.29 3.01 | 0.67 0.60 1.90 1.12 0.86 2.26 1.95 | 0.5 0.3 2.5 0.6 0.7 2.9 2.5 | 0.1 0.1 0.9 0.3 0.2 1.4 1.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Жилищен район около ул. Юрий Венелин №16, гр. Плевен | БС 5035 на „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД |
|  | Секторни антени А/А*/А**/А1 В двора на ДГ „Звънче“ пясък Пред вход за ДГ „Звънче“ В двора на ДГ „Звънче“ пейки Спално помещ. „Мики Маус“ Тераса на група „Мики Маус“ Секторни антени B/В*/В**/В1 Пред №20 на ул. Н. Бозвели Пред №12 на ул. Н. Бозвели Пред №6 на ул. П. Хитов Секторна антена C/С*/С**/С1 Пред №15 на ул. Ю. Венелин Пред бл. Саня, ул. Ю. Венелин №1 | 31 41 49 - 35 - 15 - 32 54 | 27 32 25 22 22 - 35 - 33 - | 1.38 0.81 1.24 1.65 0.90 1.28 0.78 1.37 0.45 0.88 | 0.67 0.46 0.33 0.51 0.38 0.89 0.30 0.44 0.11 0.54 | 0.5 0.2 0.4 0.4 0.2 0.4 0.2 0.5 0.1 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| V. | Жилищен район около бл. №8, ж.к. Мара Денчева, гр. Плевен | PVN 0124 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А/А1 В двора на ОУ „Й. Йовков Пред №14 на ул. П. Каравелов Детска площадка зад №14 Секторна антена В/В1 Пешеходна зона на ул. П. Каравелов Пред №8 на ул. П. Каравелов Пред №7 – десететажен блок Секторна антена C/С1 В двора на ДГ „Кокиче“ | 43 35 85 24 46 33.9 31 | 33.25 33.25 29 33.25 32.6 32.6 33.25 | 0.69 1.38 1.28 1.28 1.04 1.60 1.04 | 0.37 0.78 0.74 0.65 0.54 0.82 0.49 | 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 | 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | До ограда на ДГ и бл. 11 | 82.5 | 33.25 | 0.77 | 0.28 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| VI. | Жилищен район около хотелски комплекс „Енергия“, ул. България № 19, гр. Белене | VT 5051 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени А/А1 Двор на ЦДГ „Мечта“ Вход – до люлки Пясъчник Басейн Пред вх. Е на ул. П.Евтимий №20 Секторни антени B/В1 Пред вх. З на ул. П.Евтимий №20 Пред №4-51 на ул. България Секторни антени C/С1 Пред вход на Банка ДСК Пред маси на кафе „Лайф“ Пред маси на кафе „Мания“ Пред маси на кафе „Мания“ Детски кът Пред първа инвестиционна банка Пред читалище Христо Ботев | 75 85 103 73 44 100 49 86 86 66 92 127 192 | 38 38 38 39 39 36 36 36 36 36 36 36 35 | 1.12 0.76 1.14 1.53 1.12 0.98 1.23 1.49 0.88 1.27 1.15 1.61 2.25 | 0.70 0.18 0.51 0.83 0.77 0.45 0.85 0.99 0.56 0.98 0.84 0.55 0.68 | 0.4 0.2 0.4 0.6 0.3 0.2 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 0.7 0.4 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VII. | УМБАЛ д-р Георги Странски, гр. Плевен | БС 3742 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | В сгради на УМБАЛ Фоайе пред детска хирургия,ет.6 Коридор в детска хирургия, ет.6 Манипулационна в д. х-я, ет.6 Вход за детска клиника Клиника по „Хематология“-вход Инфекциозна клиника – вход Инфекциозна клиника, ет.2 ДКЦ – вход ДКЦ – ет.4 Клиника по „Неврология“- вход Паркинг линейки-спешна помощ Автобусна спирка на ул. Г. Кочев | - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - | 0.70 1.01 1.36 0,92 0.93 1.25 1.13 1.40 1.01 1.11 1.16 0.49 | 0.10 0.36 0.97 0.51 0.28 0.93 0.23 0.80 0.29 0.59 0.36 0.14 | 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 | 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

БАЗОВИ СТАНЦИИ В ОКОЛНА СРЕДА:

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район около бл. №4, вх. В, ж.к. Сторгозия в гр. Плевен | PVN 008 на "БУЛСАТКОМ" ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред Параклис Секторна антена B/D Паркинг пред №4 Пред вх. Д на №4 Секторна антена C Пред офис на TBi bank, ул.Латинка Пешеходна зона на ул. Лайка | 51 38 52 18 69 | 31.6 29 31.9 29 29 | 0.69 1.20 0.92 0.99 1.31 | 0.38 0.43 0.33 0.42 0.50 | 0.1 0.4 0.2 0.3 0.4 | 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район около ул. Борис Шивачев №2, гр. Плевен | БС №8008 на "КОСМО БЪЛГАРИЯ" ЕАД |
|  | Секторна антена B Пред №13 на ул. Б. Шивачев Секторна антена A Пред №14 на ул. Б. Шивачев Секторни антени C/C1 Пред №60 на ул. В. Левски Секторна антена D Пред вход на носещата сграда Пред №3 на ул. Б. Шивачев“ | 27 8 36.5 - 29 | 33 33 30 33 20 | 0.88 1.25 1.97 1.15 1.14 | 0.44 0.22 0.78 0.34 0.43 | 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 | 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| III. | Жилищен район около бл. №56, ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | БС №3594 на "КОСМО БЪЛГАРИЯ" ЕАД |
| 1 | Секторни антени А/А1 Пред №20 на ул. В. Петлешков Пред №21ª на ул. В. Петлешков 2 | 20 28 3 | 62 73 4 | 1.06 1.38 5 | 0.35 0.95 6 | 0.3 0.5 7 | 0.1 0.2 8 | 6.14 6.14 9 | 10 10 10 |
|  | Пред №16 на ул. В. Петлешков Секторни антени B/B1 Детска площадка Секторни антени C/C1 Пред №52 на ул. Орлица Пред №48 на ул. Орлица Пред №13 на ул. Кръстец Пред №12 на ул. Кръстец Пред вход на носеща сграда | 79 28 116 87 65 34 - | 58 38 37 37 31 29 38 | 1.06 0.71 1.15 1.01 0.93 0.86 0.51 | 0.87 0.34 0.60 0.55 0.53 0.63 0.35 | 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 | 0.2 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Жилищен район около хотел "Балкан", бул. Русе №85 - гр. Плевен | VТ5067 LMDS на "БТК" АД |
|  | Пред главен вход на хотела Градинка пред хотела Пред №38 на бул. Хр. Ботев Вътрешен двор на бул. Хр.Ботев№34 Пред №23 на ул. Карлово Кръстовище-ул. Карлово/бул. Хр. Ботев Пред №27 на ул. Брацигово Пред №85 на бул. Русе Пред №38 на бул. Русе | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 0.96 2.35 1.60 1.24 2.20 1.45 1.91 1.72 2.02 | 0.53 0.97 0.87 0.53 0.99 0.68 0.55 0.65 0.48 | 0.2 1.5 0.7 0.4 1.3 0.6 1.0 0.4 1.1 | 0.1 0.3 0.2 0.1 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| V. | Жилищен район около института на фуражите в гр. Плевен | PVN 0020 "Фураж" на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред вход за института Секторна антена В Пеше. зона на ул.Ген. Владимир Вазов Пешеходна алея в парка | 10 99.6 118 | 22 22 22 | 2.48 3.80 3.12 | 1.44 2.36 2.29 | 1.2 2.00 2.6 | 0.4 1.15 1.4 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| VI. | Населено място около УПИ УПИ ІІ, кв. 80 „А“, гр. Пордим | VТ5253 Е на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД |
|  | Секторна антена А Кръстовище пред изоставена къща Пред №20 Секторни антени В/B1 Пред №35 Пред №37 Секторна антена С Пред гарата | 60 92.8 30 45 ≥250 | 28.15 28.15 28.15 28.15 - | 1.19 0.84 1.09 1.62 1.89 | 0.89 0.54 0.81 0.78 1.62 | 0.4 0.2 0.3 0.7 1.2 | 0.2 0.1 0.2 0.2 0.8 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. | Жилищен район около хотел „Таганрог“, гр. Червен бряг | VТ 5260 на "БТК" АД |
|  | Секторна антена А Пред вход на ЖП гара Начало на пешеходната алея Пред кафе МХС „Хепи“ Лятна градина на рест.Танганрок Секторна антена B Пред вх. Б на бл. „Строител“ Площадка между пети и шести ет Пред обменно бюро Секторна антена C Пред магазин „Коника“ Пешеходна зона Последен етаж на хотела Пред вход на хотела | 76.7 46.5 79 84.6 - 25 25 100 45 32 - - | 41 41 41 41 41 32.5 16.5 32 40 41 - - | 0.95 0.98 1.20 0.98 0.87 0.99 1.53 1.32 1.26 1.48 0.57 0.63 | 0.52 0.68 0.35 0.32 0.33 0.68 1.24 0.71 0.89 1.00 0.22 0.10 | 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.4 0.6 0.1 0.1 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VIII. | Жилищен район в централна градска част на гр. Левски | PVN 0035 на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД |
|  | Секторна антена А Пешеходна зона Пред магазин „Феникс“ Пред метални гаражи Пред 4 ет. Блок, ул. Г. Делчев Секторна антена B Пред блок на ул. Крум Попов №1 Пред вход на носеща сграда Пред блок на ул. Хан Аспарух№1 До ограда на училището Секторна антена C Пред павилион за закуски Пред къща зад павилиона | 15 22 95 61.7 20 8 - 128 25 40 | 30.85 30.85 31.85 30.85 30.85 30.85 - 30.85 30.85 30.85 | 1.24 1.79 0.72 1.57 0.77 1.04 0.92 1.15 1.28 1.66 | 0.76 0.14 0.41 0.66 0.44 0.32 0.63 0.55 0.66 0.95 | 0.4 0.8 0.1 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.5 0.5 | 0.1 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| IX. | Жилищен район в централна градска част на гр. Искър | PVN 0045.А001 на "МобилТел" ЕАД |
|  | Секторна антена А Площад Пред паметник на загиналите във войната Пешеходна зона – пред фонтан Пред вход за адм. Сграда Пред вход за Общината Пред вход за магазини | 30 61 - 37 92.5 | 22.13 22.13 22.13 25.6 25.6 | 1.33 1.01 0.94 0.85 1.19 | 0.95 0.48 0.38 0.55 0.68 | 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 | 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Секторна антена B Пред №36 на ул. Г. Димитров Паркинг на полицейски участък Пред вход за полиц. Участък Секторна антена C Пазар Магазин Улица Пред №4 на ул. Въло Йончев Спортна площадка | 22 53 39.3 45 61 46 75.8 62.2 | 22.13 25.8 25.8 22.13 22.13 26.3 22.13 22.13 | 1.65 1.01 1.06 1.31 1.37 1.56 0.91 1.02 | 1.00 0.72 0.83 0.77 0.62 0.76 0.47 0.65 | 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 | 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| X. | Жилищен район около имот №4067 в гр. Кнежа | VZ 6014 на "БТК" АД |
|  | Пред №48 на ул. Родопи Последна къща на ул. Родопи Пред №44 на ул. Родопи Пред №49 на ул. Родопи В двора на №49 на ул. Родопи Пред №9 на ул. Рила Пред №17 на ул. Бузлуджа Пред №1 на ул. Стара планина Заден двор - №1 на ул. Ст. планина Пред №1 на ул. Стара планина Къща отдясно на гробища №11 на ул. Рила №7 на ул. Рила №1А №18 на ул. Родопи №30 на ул. Родопи | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.52 0.73 0.65 0.96 1.18 1.38 1.21 1.63 0.92 0.58 1.12 0.90 0.72 1.29 0.97 0.87 | 0.30 0.43 0.36 0.48 0.38 0.55 0.49 0.45 0.53 0.37 0.76 0.40 0.37 0.51 0.60 0.46 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 | 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XI. | Жилищен район около ул. Васил Левски №20, гр. Д. Дъбник | БС 3542 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД |
|  | Секторна антена А Къща на ул. Г. Димитров/Хр. Янчев Пред №78 на ул. Хр. Янчев Пред аптека на носеща сграда Пред №74 Секторна антена B Пред №61ª на ул. Хр. Янчев Пред №63 на ул. Хр. Янчев Пред №1 на ул. В. Левски Бюро по труда | 60.5 76.5 - 47 73 59 23 103 | 26.35 26.35 - 30.04 26.35 26.35 26.35 25.25 | 0.50 0.98 0.78 1.04 1.82 0.91 1.26 1.38 | 0.27 0.53 0.43 0.55 1.07 0.49 0.91 0.79 | 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 0.4 0.5 | 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Секторна антена C Партер на носеща сграда - магазин Необитаема къща - ул. В.Левски Пред №22, вх. В Вх. Б Вх. А Вход на училището | - 36 48 69 87 146 | 20 20 19.6 22.5 23.8 19 | 0.72 1.06 1.04 1.25 0.86 1.79 | 0.35 0.59 0.84 0.84 0.54 1.36 | 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.9 | 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.5 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| XII. | Жилищен район около пл. Свобода №46, гр. Гулянци | VТ5246-А на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД |
|  | Секторна антена А Пред вход за бившето училище Пред ЦОП №30 на ул. Родопи Секторна антена B Площад Площад - пейки Пред входа на носещата сграда Секторна антена C Пред №3 на ул. Марин Динов Пред №4 на ул. Марин Динов | 36 - 99 86 - 79.5 88 | 23.6 - 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 | 1.84 0.91 1.83 1.83 1.07 0.76 1.02 | 0.71 0.42 0.80 0.75 0.66 0.49 0.64 | 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 | 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XIII. | Жилищен район около ул. Св. Св. Кирил и Методий №66, Вх.А гр. Долна Митрополия | VТ5208 на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД |
|  | Секторна антена А Вътрешно квартална улица Пред №2 - двуетажна къща Секторна антена B Пред автосервиза Пред магазин - хранителни стоки Пред №23, ул. Св. Св. Кирил и Методий Пред траурна агенция „Рай“ Пред №25 Секторна антена C Пред магазин за дрехи и каса Пред магазин за печени пилета Пред аптека Автобусна спирка Пред №31 Пред вход на носеща сграда | 15 24 42 34.3 53.4 27 38 27 48 38 68 78 - | 21.2 19.6 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 25.5 22.5 22.5 22.5 22.5 21.7 | 1.83 1.76 2.0 0.95 1.67 2.33 1.71 2.14 1.65 0.98 1.23 1.69 0.74 | 1.26 1.13 1.32 0.58 0.91 1.72 1.45 0.97 1.21 0.66 0.85 1.00 0.29 | 0.9 0.8 1.2 0.2 1.0 1.3 0.8 1.0 0.7 0.2 0.2 0.9 0.1 | 0.4 0.3 0.8 0.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.1 0.1 0.3 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Данните от мониторинга през 2019 година показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Плевен, не са установени измервания над допустимото ниво.

Стойностите на плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година.

До месец декември 2019 година не са постъпили сигнали и жалби в РЗИ – Плевен.

ІХ. ИЗВОДИ

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Плевен през 2019 година се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.