АНАЛИЗ

на резултатите от мониторинга

на обекти, източници

на електромагнитни полета

в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни заведения

в област Плевен, 2021г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2021

УВОД

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия, са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ), използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ), генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – от електрическите проводници.

Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива – ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm² (микроват на квадратен сантиметър).

ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 248 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е представено в Таблица №1.

Таблица №1

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „А1 България” ЕАД | „Българска телекомуника- ционна компания“ АД | „Теленор България” ЕАД | „Макс Телеком” ООД | „Булсатком“ ЕАД |
| Плевен | 108 | 24 | 37 | 37 | 8 | 2 |
| Белене | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| Никопол | 15 | 2 | 9 | 4 |  |  |
| Гулянци | 15 | 1 | 6 | 8 |  |  |
| Червен бряг | 24 | 6 | 10 | 8 |  |  |
| Кнежа | 5 |  | 4 | 1 |  |  |
| Долни Дъбник | 14 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| Долна Митрополия | 32 | 10 | 11 | 11 |  |  |
| Левски | 15 | 4 | 4 | 7 |  |  |
| Искър | 7 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Пордим | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Област Плевен | 248 | 57 | 96 | 85 | 8 | 2 |

ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

- установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр.35 от 1991г.);

- направи оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ

Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА

Broadband Field Meter модел NBM – 550 на фирма Narda, идентификационен № Y2017;

Сонда EF 4091 – изотропна с работна честотна лента от 27 МHz до 40 GHz.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи за контрол на електромагнитни полета в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

За определяне стойностите на плътност на мощност S [µW/cm2] са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба №9/1991г. на МЗ, ДВ. бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Измерванията са извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Плевен в периода от месец юли до месец ноември 2021 година.

ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ

През 2021 година в РЗИ-Плевен е осъществен контрол на 37 базови станции, от които:

- 15 разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения;

- 22 в околна среда.

Таблица №1 Резултати от измервания на ЕМП на територията на детски, учебни и лечебни заведения

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район и част от СОУ „Стоян Заимов“ около бл. 34 в ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | VT 5254 на „БТК“ АД |
|  | Секторна антена 1 Пред магазин – партерен етаж на блока Пред м-н „Фантазия“ Пред магазин „Хрома“ Детска площадка - пързалка Секторна антена 2 Пред вх. А на носеща сграда Частен паркинг Пред Вх.А на бл. 61 Секторна антена 3 Кръстовище със светофар Вход за училището – срещу салона | 10 23.8 60 120 10 58 94 25 65 | 40 40.5 40.5 40 40.7 40 39.2 40.5 40.5 | 0.85 1.63 1.15 0.90 1.32 2.39 1.79 1.71 1.33 | 0.49 1.10 0.61 0.47 0.59 1.46 1.29 0.90 0.94 | 0.2 0.7 0.7 0.2 0.5 1.5 0.9 0.9 0.5 | 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.6 0.4 0.3 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район и част от училищният двор на ОУ „Петър Берон“, разположени ок. ул. Лайка №41, вх. В, ж.к. Сторгозия - гр. Плевен | VT 5258 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени А/А1* Паркинг зад блока Пред №37 на ул. Лайка ОУ „Петър Берон“ – волейболно игрище ОУ „Петър Берон“ – баскетболно игрище Между №35 и №33А на ул. Лайка ОУ „Петър Берон“ – учебна сграда Секторни антени В/В1* Паркинг пред вх.Б на бл. 50 | 14 43 55 66 35 95 40 | 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22 | 2.67 2.42 4.62 4.12 2.12 6.18 2.85 | 1.25 1.65 3.00 3.17 1.50 4.18 1.27 | 1.9 1.5 5.6 4.5 1.1 10.1 2.2 | 0.4 0.7 2.4 2.6 0.6 4.6 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Между вх. В и Вх. Г на бл. 5 Пред вх. Д на бл. 50 Сектории антени 3/3* Пред вх. В на носеща сграда Пред №24 на ул. Владимир Бурмов | 55 75 10 35 | 22 22 29 29 | 2.07 2.30 1.33 1.92 | 1.02 1.06 0.60 1.22 | 1.1 1.4 0.5 1.0 | 0.3 0.3 0.1 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| III. | Жилищен район и СОУ „Иван Вазов“, разположени около бл. Стройснаб на ул. Иван Данов №10 в гр. Плевен | БС 3596 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред вход на носещата сграда Детска площадка Пред пететажен блок Пред гаражи на шестетажната сграда Секторна антена B Кафе с маси за консумация Пред вход за училището Секторна антена C Паркинг зад блока Пред № 14 на ул. Гена Димитрова | 10 29 40 53.1 38 45 20 30.2 | 33,8 32 32 32 32 32 32 32 | 0.92 2.08 1.70 2.19 0.82 0.90 0.68 0.64 | 0.45 1.43 1.21 1.32 0.49 0.42 0.34 0.29 | 0.1 1.1 0.8 1.3 0.2 0.2 0.1 0.1 | 0.0 0.6 0.4 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Жилищен район около бул. Христо Ботев №44 в гр. Плевен | PVN 003.006 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторнa антенa B Пред МНХС –партер на носеща сграда Спирка на градския транспорт Пешеходна зона пред сграда на МУ Секторна антена C Пред вход на носещата сграда Детска площадка Ул. Камчия №9 Пред №57 А на ул. Раковска Секторни антени D Пред №39 на бул. Русе | 10 19 44 5 33 38 58 47 | 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 37 37 39 | 1.37 1.52 1.65 0.85 1.59 1.19 2.29 1.79 | 0.92 1.07 1.21 0.54 1.11 0.65 1.31 1.15 | 0.5 0.6 0.7 0.2 0.7 0.4 1.4 0.8 | 0.2 0.3 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| V. | Жилищен район и ЦДГ №6, разположени около ул. Д. Константинов №11 в гр. Плевен | PVN 0132 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А/А1 Пред вход на МБАЛ Св. Параскева Двор на ЦДГ №6 - Пясъчник Катерушка Пред №7, ул. Даскал Димо, вх. В Секторна антена В/В1 Пред вход на кардиологичен център Пред вход на магазин „Бебе“ | 23 29 36 94 42 36 | 30 30 30 30 30 30 | 1.08 2.0 1.23 1.52 0.83 0.81 | 0.44 0.95 0.57 1.00 0.60 0.49 | 0.3 1.2 0.4 0.6 0.2 0.2 | 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Секторни антени C/С1 Кафе – маси за консумация Кръстовище Пешеходна зона до църквата „Св. Николай“ | 10 50 105 | 30 30 30 | 1.16 1.09 1.58 | 0.59 1.82 0.85 | 0.4 0.3 0.7 | 0.1 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| VI. | Жилищен район и НУ „Патриарх Евтимий“, разположени около ул. Илия Бешков №19 в гр. Плевен | PVN 0109 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени 1/1* Пред вход на носеща сграда Пред гаражи Тротоар до оградата на училището Пейки в двора на училището Секторни антени 2/2* Пред №21 на ул. Илия Бешков Пред №43 на ул. Беласица Пред №26 на ул. Средна гора Секторна антена 3 Между ул. Илия Бешков №19 и №20 Пред №18 на ул. Илия Бешков | 5 5 64 75 17 47 48 11 42 | 24 24 25 25 23 22 22 25 26.5 | 0.91 1.13 1.28 1.47 1.25 1.43 1.45 1.92 2.72 | 0.42 0.45 0.98 0.99 0.68 0.93 0.99 0.83 1.08 | 0.2 0.3 0.4 0.6 0.4 0.5 0.6 1.0 2.0 | 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VII. | Жилищен район разположен около ул. Цар Борис III №74 в гр. Плевен | VT 5410 на „БТК“ ЕООД |
|  | Секторна антена А/А1 Пред вход на носещата сграда Паркинг пред замразената сграда Пред ЦДГ „Приказен свят" Паркинг зад четириетажен блок Пред девететажен блок и ДЯ Секторна антена B/В1 Пред входа на бл. 10 Пред МНХС в бл. 9 Секторна антена С/С1 Пред вход за ЦДГ № 6 Пред гаражи на пететажен блок | 10 40 60 160 75 75 35 36.3 | 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 30.7 31.4 31.4 | 0.78 2.45 1.22 1.40 1.63 1.39 1.63 1.53 | 0.42 1.04 0.77 0.08 1.02 0.87 1.03 1.08 | 0.2 1.6 0.4 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 | 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VIII. | Район около ПГ „Захари Зограф“ в гр. Плевен, ул. Гривишко шосе №2 | VT 5417F на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени 1/1* Вход на училището Баскетболно игрище Пред шивашка фабрика Секторни антени 2/2* Футболно игрище | 50 23 100 16 20 | 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 | 0.58 1.02 1.25 0.86 2.52 | 0.34 0.50 0.60 0.50 1.48 | 0.1 0.3 0.4 0.2 1.7 | 0.0 0.1 0.1 0.1 0.6 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Паркинг №2 на М"МСД" Паркинг на М"МСД" Железен мост Спирка на градският транспорт Секторни антени 3/3* Спирка на градският транспорт Трети етаж на училището | 59 90 53 91 50 - | 26 26 27 26.5 31 18.3 | 2.35 1.46 1.77 1.26 1.82 0.87 | 1.45 1.01 1.30 0.97 1.23 0.50 | 1.4 0.6 0.8 0.4 0.9 0.2 | 0.6 0.3 0.4 0.2 0.4 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| IX. | Жилищен район и ЦДГ №20 „Калина“, разположени около бл. 314 в ж.к. Дружба 3 в гр. Плевен | БС 3504 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А/А1 Пред магазин Секторни антени B/В1 ЦДГ 20 – кухненски блок Място за игра в ЦДГ 20 Пред ДФСГ „Интелект“ Вход за ЦДГ – от страна на бл. 312 Секторна антена С/С1 Пред вход А на бл. 314 Пред вход за подземни гаражи, зад бл. 313 | 19 62 110 126 102 10 42 | 25 19 19 19 19 27.5 32 | 1.08 1.01 0.95 1.75 1.17 1.12 1.02 | 0.71 0.49 0.63 1.27 0.49 0.49 0.50 | 0.4 0.4 0.4 0.8 0.5 0.5 0.4 | 0.1 0.1 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| X. | Жилищен район и детска ясла „ Асен Халачев“, разположени около бул. Русе №60, гр. Плевен | БС 3507 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Пред гаражи на носещата сграда Пред № 7 ул. Тодор Влайков Люлки в двора на ДЯ Беседка в двора на ДЯ Пред №7 ул. Йордан Йовков Пред №1 ул. Йордан Йовков Секторна антена B/В1 Детска площадка с люлки Детска площадка с пързалки Пред Йоаким Груев № 1, вх. А Секторна антена С/С1 Пред вход на бл. 58 Пред клиниката по ортопедия Пред №24А на ул. Трифон Кунев | 15 55 60 28 105 98 27 57 57 20 32 52 | 33.6 33 28.6 33 29 28 29.5 29 31.2 33.6 33.25 33.25 | 1.76 0.96 0.86 0.94 0.62 0.49 2.54 0.70 1.15 1.45 1.20 1.06 | 0.64 0.45 0.57 0.50 0.15 0.10 1.04 0.34 0.56 0.82 0.84 0.62 | 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 1.7 0.1 0.4 0.6 0.4 0.3 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XI. | Жилищен район и Клиника по психиатрия, разположени около хотел „Сторгозия“ в ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | PVN 0129.А001 „ATZ/DTZ” на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Детска площадка | 20 | 29.2 | 1.33 | 0.58 | 0.5 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Улица до оградата на психиатрията Пред №2 на ул. Огражден Ет. 4 на носеща сграда Секторна антена С Хотел „Сторгозия“ - вход Пред триетажна сграда /шивашки цех/ | 78 102 - 10 51 | 29.01 29.01 - 29.01 26 | 1.84 1.18 1.64 1.42 2.19 | 0.84 0.45 0.64 0.89 0.89 | 0.9 0.4 0.7 0.6 1.3 | 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| XII. | Жилищен район и ДЯ „Латинка“, разположени около бл. 12 в ж.к. Мара Денчева, гр. Плевен | БС 3658 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А/A* Пред първи ред гаражи Пред втори ред гаражи Люлки в двора на ДЯ „Латинка“ Секторна антена В/В* Паркинг от страната на бул. Христо Ботев Пред вх. Ж на бл. 13 Секторна антена С/С* Пред вх. Д на бл.13 до хранителен магазин Пред входа на бл. 20 Спирка на градски транспорт Спирка на градски транспорт | 35.3 59.5 96 45 80 10 80 40 50 | 35.4 35 31 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 | 2.35 0.83 1.73 1.12 1.14 1.37 0.81 1.40 1.68 | 1.57 0.49 1.09 0.67 0.67 0.75 0.55 0.72 1.18 | 1.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.5 0.2 0.5 0.7 | 0.6 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XIII. | Жилищен район и ЦДГ №6 около ул. Д. Константинов №11 в гр. Плевен | VT 5602.В на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Паркинг на Център за работа с деца Кръстовище със светофар Секторна антена 2 Кръстовище пред РБ „Хр. Смирненски“ Пред ресторант „Параклиса“ Секторна антена 3 Пред вход на МБАЛ Св. Параскева Двор на ЦДГ №6 Пясъчник Катерушка Пред №7, ул. Даскал Димо, вх. А Пред №7, ул. Даскал Димо, вх. Б | - 70.03 100 11.8 21.4 30.01 92.2 95.4 | 36 36 36 36.13 36.13 36.13 36.13 36.13 | 0.84 2.44 1.46 1.08 2.00 1.23 1.92 1.78 | 0.52 1.44 0.94 0.44 0.95 0.57 1.00 1.08 | 0.2 1.6 0.6 0.3 1.2 0.4 0.6 0.8 | 0.1 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XIV. | Жилищен район около ул. Дойран №162 в гр. Плевен, обл. Плевен | БС 3501 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД |
|  | Секторни антени А/А1 Паркинг на Център за работа с деца Кръстовище със светофар | 60 81.7 | 27.44 27.44 | 1.77 1.80 | 0.76 1.24 | 0.8 0.9 | 0.2 0.4 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Градска градина – алея до ДНА МНХС пред носещата сграда Секторни антени В/В1 Пешеходна зона по бул. Дойран Градка градина – спортни съоражения Градска градина – главна алея Секторни антени С/С1 Пред №7 на ул. Враня Пред №7 на ул. Враня Пред №9 на ул. Хаджи Димитър - двор | 125 10 34.3 84.3 125 48.5 66.4 66 | 27.44 27.44 27.44 27.80 27.80 26 25 25 | 1.15 1.01 2.40 1.47 1.00 2.28 1.26 1.81 | 0.74 0.45 1.76 0.58 0.64 0.75 0.68 0.92 | 0.3 0.3 1.5 0.6 0.3 1.4 0.4 0.9 | 0.1 0.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XV. | Жилищен район около ул. Веселец №9, вх. А в гр. Плевен | VT 5191_C на "БТК" EАД |
|  | Секторни антени 1/1* Паркинг зад блока Пред №26 на ул. Ген. Ганецки Пред №20ᴬ на ул. Ген. Ганецки Секторни антени 2/2* Пред №12 на ул. Веселец Пред №43 на ул. Ген. Ганецки Пред №41 на ул. 10ти декември – срещу ДЯ „Чайка“ Пред №40 на ул. Асен Златаров Секторни антени 3/3* Пред №26 на ул. Асен Златаров Пред №20 на ул. Асен Златаров | 20 35 62.5 7.21 83 122 74.7 12.7 43.7 | 23.14 23.14 24 22.89 22.49 15.6 22.49 24 24.35 | 2.48 2.81 1.72 2.96 1.83 3.83 2.21 2.87 2.17 | 1.11 1.12 0.53 1.50 0.77 2.19 1.09 1.39 1.26 | 1.6 2.1 0.8 2.3 0.9 3.9 1.3 2.2 1.2 | 0.3 0.3 0.1 0.6 0.2 1.2 0.3 0.5 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Таблица №2 Резултати от измервания на ЕМП в околната среда на 10% от всички обекти, източници на нейонизирани лъчения, разположени в населени места на територията на област Плевен:

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район около ул. Лайка №41, ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | БС PVN 0033 „Лайка“ на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1/1* Пред вх. А на носещата сграда Пред №38 на ул. Лайка Пред №42 на ул. Лайка Секторна антена 2/2* Пред №33 на ул. Лайка Пред №37 на ул. Лайка Пред №39 на ул. Лайка Заден двор на №33 на ул. Лайка Секторна антена 3/3* Пред вх. Б на носещата сграда Пешеходна зона по ул. Владимир Бурмов | 5 80 60 52 39 8 52 5 27 | 27.8 28 28 27.8 27.8 27.8 27.5 27.8 22 | 1.43 2.32 2.19 3.83 2.89 1.17 2.77 1.26 3.55 | 0.63 0.64 0.55 1.13 1.19 0.76 1.28 0.71 1.24 | 0.5 1.4 1.3 3.9 2.2 0.4 2.0 0.4 1.3 | 0.1 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 0.4 0.1 0.6 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район около ул. Ал. Стамболийски №38 в гр. Левски, обл. Плевен | БС 3541 "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А* Пред първа редица гаражи Пред втора редица гаражи Пред къща по ул. Гоце Делчев Секторни антени В/В* МНХС Начало на пешеходната зона Секторни антени C/C* МНХС Закуски по ул. Св. Св. Кирил и Методий | 11 38 88 45.8 91.8 61.8 82.6 | 20 20 20 20 20 20 20 | 1.28 3.00 1.29 0.99 1.66 1.35 1.54 | 0.66 1.72 0.76 0.51 1.07 0.68 0.73 | 0.7 2.4 0.4 0.2 0.7 0.5 0.6 | 0.1 0.8 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. | Населено място около кметството на с. Българене | БС PVN 0034.А004 „А1 България“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Пешеходна зона пред ДГ/изоставена сграда/ Секторни антени 2/2* Пространство зад носещата сграда Пред №22 по главен път Плевен-Русе Пред №26 по главен път Плевен-Русе Секторна антена 3 Пред кметството Площад Автобусна спирка | 138 43.9 103 151 22 88 51.7 | 21.94 21.77 20.27 20.27 21.94 21.94 21.94 | 0.90 1.42 2.05 1.59 2.29 1.46 1.24 | 0.36 0.92 1.11 1.16 1.14 1.00 0.88 | 0.2 0.5 1.1 0.7 1.4 0.6 0.4 | 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Населено място около пресечката на ул. 3002 с главен път Плевен-Русе | VT № 5376_A на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторни антени А Пред къща по ул. 3002 Пред МНХС по ул. 3002 Пред къща по ул. 3002 Секторна антена В Автобусна спирка Пред къща на главен път Пред носещата сграда Секторна антена С Пред №2 на главен път Пред паркинг на ресторанта | 116 89.9 43.9 70 95 18.3 59 87 | 13.84 13.84 13.84 13.84 14 13.84 13.84 13.84 | 3.44 2.12 1.42 2.16 3.05 1.85 2.24 2.12 | 1.98 1.10 0.82 1.34 1.62 1.21 1.23 0.98 | 3.1 1.2 0.5 1.2 2.5 0.9 1.3 1.2 | 1.0 0.3 0.2 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| V. | Населено място около обществена сграда на ул. Победа в с. Обнова | PVN 0043 „А1 България“ ЕАД, VТ 5524 "БTK" ЕАД и БС 3554 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А Паркинг пред носеща сграда Люлки пред читалището Секторна антена В Пред пощата Пред къща на главен път Пред къща на ул. Победа Секторна антена С До автомивка До заден двор на №23 Пред №21 на главен път Пред №17 на главен път | 22.2 54.9 32.6 53.9 95 23.4 22.2 52.8 113 | 15.40 15.40 15.20 15.20 15.20 15.40 15.40 15.40 15.40 | 2.02 1.67 1.53 2.85 2.37 2.73 3.47 1.17 1.02 | 1.49 1.10 0.82 1.23 1.09 1.80 2.69 0.82 0.55 | 1.1 0.7 0.6 2.2 1.5 2.0 3.2 0.4 0.3 | 0.6 0.3 0.2 0.4 0.3 0.9 1.9 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI. | Жилищен район около ул. Неофит Бозвели №7 в гр. Плевен | БС 3713 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пешеходна зона на бул. Георги Кочев Секторна антена В Пред №86 на ул. Гренадерска, бл. 1-131 Секторна антена С Пред вх. Г и вх. Д на носещата сграда Пред №77 на ул. Гренадерска Пред №13 на ул. Дунав | 71 50 15 38.5 83 | 29.65 29 31.75 31.8 32 | 1.34 1.68 1.67 1.39 1.04 | 0.55 0.60 8.84 0.96 0.54 | 0.5 0.7 0.7 0.5 0.3 | 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| VII. | Жилищен район в ж.к. Дружба около бл. 423, вх. Г в гр. Плевен | БС 3776 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Пред бл. 424, вх. В Пред МХС Секторни антени В/В1/В2 Пред бл. 422 Пред бл. 424, вх. Л Пред бл. 424, вх. К Секторни антени С/С1/С3 Паркинг пред вх. Г Място за игра в зелени площи | 52.7 20 84 52 40.07 22 74 | 34.5 33.85 35 35.5 35.5 33.85 30.5 | 1.78 1.7 1.08 3.51 1.37 2.26 2.37 | 1.27 1.19 0.66 0.89 0.93 1.21 1.46 | 0.9 0.8 0.3 3.3 0.5 1.4 1.5 | 0.4 0.4 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| VIII. | Жилищен район около ул. Шипка №28 в гр. Плевен | PVN VТ 0058 “Самара“ на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени 1/1* Пред вход за МХС „Фантазия“ Паркинг на МХС „Фантазия“ Пред МХС по бул. Христо Ботев Секторни антени 2/2* Пред №5 Паркинг зад вх. В на №28 Секторни антени 3/3* Пред №27 по ул. Шипка | 28 46.8 74 55 20 42.7 | 22.6 22.6 22 26.25 24.25 24 | 2.88 3.36 2.49 2.18 2.04 1.96 | 2.00 2.33 1.63 1.31 1.15 1.05 | 2.2 3.0 1.6 1.3 1.1 1.0 | 1.0 1.4 0.7 0.5 0.3 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| IX. | Населено място около бившето училище в с. Радишево, обл. Плевен | БС 3729-В на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №1 на ул. Мир Секторна антена В Пред двуетажна къща До двуетажна къща Секторна антена С Пред едноетажна къща | 53.7 43 89 - | 15.80 14 13.75 - | 2.62 1.33 4.04 0.85 | 0.81 0.87 3.12 0.23 | 1.8 0.5 4.3 0.1 | 0.2 0.2 2.6 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X. | Населено място около ул. Подпоручик Николай Нанкович №11, с. Гривица, обл. Плевен | PVN 0041.А003 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред едноетажна къща Пред едноетажна къща Секторна антена В Пред №11 на ул. Тулча Пред №13 на ул. Тулча Секторна антена 3 Пред №11 на ул. Н. Нанкович Пред №18 на ул. Н. Нанкович Пред църквата на ул. Кострома | 60.6 102 49.2 79 26.4 28.6 57.8 | 13.20 14 13.45 13.50 12 12 12 | 2.42 2.56 2.92 0,96 2.30 1.98 3.84 | 1.28 1.51 1.79 0.68 1.20 1.34 2.46 | 1.5 1.7 2.3 0.3 1.4 1.0 3.9 | 0.4 0.6 0.8 0.1 0.4 0.5 1.6 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XI. | Жилищен район около ул. Св. Св. Кирил и Методий №66 гр. Долна Митрополия | PVN 0083.А003 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Пред двуетажна къща на ул. Райко Даскалов Пред двуетажна къща на ул. Райко Даскалов Пред №2 на ул. Климент Охридски Секторна антена 2 Пред №25 на ул. Св. Св. Кирил и Методий Секторна антена 3 Пред Аптека - ул. Св. Св. Кирил и Методий До входа на Общината | 84.7 45 22.6 50 58.2 31.6 | 19.8 20.8 21.8 22.8 22.8 22.8 | 2.49 2.37 2.64 2.26 1.42 2.47 | 1.19 1.43 1.55 1.55 0.85 1.49 | 1.6 1.5 1.8 1.4 0.5 1.6 | 0.4 0.5 0.6 0.6 0.2 0.6 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XII. | Жилищен район около ул. Куба №2 гр. Долна Митрополия | БС 3553 „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №66, вх. В на ул. Св. Св. Кирил и Методий Паркинг пред №66, вх. Б на ул. Св. Св. Кирил и Методий Пред къща на ул. Райко Даскалов Секторна антена В Пред двуетажна къща на ул. Св. Св. Кирил и Методий Пред двуетажна къща на ул. Климент Охридски Автобусна спирка Секторна антена С Пред пощата Пред №2 на ул. Тимок | 57.7 86.6 130 35.4 16 43 36 86.7 | 16.26 15.75 15.25 16.26 16.26 16.26 15.26 15.26 | 1.39 1.13 2.37 2.47 2.19 2.13 1.36 1.22 | 0.98 0.84 1.43 1.49 1.30 0.76 0.53 0.62 | 0.6 0.3 1.5 1.6 1.3 1.2 0.5 0.4 | 0.3 0.2 0.5 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XIII. | Населено място около ул. Връх Вола №28 в гр. Тръстеник, обл. Плевен | БС 3536 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред къща по ул. Ген. Скобелев Пред къща по ул. Райна Княгина Секторна антена В Пред №37 на ул. Вола Пред №37 от страната на ул. Генерал Скобелев Пред къща по ул. Ген. Скобелев Пред №20 на ул. Баба Тонка Секторна антена С Пред носещата сграда на ул. Генерал Скобелев Пред №30 по ул. Връх Вола Пред №32 по ул. Връх Вола Пред №34 по ул. Връх Вола | 53.5 93.1 17.3 36 80 132 20 56.6 91.2 130 | 12.55 12.77 12.77 12.55 12.55 13 12.55 12.50 12.40 12.40 | 1.78 4.25 4.29 1.92 1.73 1.88 2.56 1.59 3.29 3.54 | 1.04 2.30 3.25 1.31 1.06 1.06 2.17 0.96 2.44 2.03 | 0.8 4.8 4.9 1.0 0.8 1.0 1.7 0.7 2.9 3.3 | 0.3 1.4 2.8 0.5 0.3 0.3 1.2 0.2 1.6 1.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XIV. | Населено място около УПИ XVII – 156, кв. 22 в с. Горна Митрополия | VT 5369_В и PVN 0198.A000 на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Пред първата къща по ул. П. Р. Славейков Пред последната къща по ул. П. Р. Славейков Секторни антени 2/А Пред първата къща по ул. Вежен Пред двуетажна къща по ул. П. Р. Славейков Пред двуетажна къща по улица успоредна на ул. Вежен Секторни антени 3 В Пред №13 по ул. П. Р. Славейков Пред №28 по успоредната на ул. П. Р. Славейков | 52 87 15 81.3 167 20 116 | 27.62 27.40 27.62 28 28.5 27.62 27.62 | 1.31 0.83 1.81 1.40 1.09 1.27 1.31 | 0.46 0.46 1.15 0.78 0.45 0.72 0.57 | 0.5 0.2 0.9 0.5 0.3 0.4 0.5 | 0.1 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XV. | Населено място около ул. Бузлуджа №7 в с. Божурица, общ. Долна Митрополия | PVN 0005.А на „А1 България“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Заден двор на №7 Секторна антена 2 Пред №7 – дървета и кошери Секторна антена 3 В двора на №5 | 20.06 19.5 27.9 | 12.30 11 11 | 1.55 2.47 3.94 | 1.02 0.89 1.71 | 0.6 1.6 4.1 | 0.3 0.2 0.78 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XVI. | Населено място около спортен комплекс „Христо Ботев“ в с. Комарево, общ. Долна Митрополия | VT 5336_A на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Пред къща до спортния комплекс Автобусна спирка по ул. 118 Секторна антена 2 Стадион До задната част на читалището | 124 157 46 87.5 | 24.84 24.84 25.84 25.84 | 1.24 1.60 1.80 2.41 | 0.52 0.68 1.10 0.61 | 0.4 0.7 0.9 1.5 | 0.1 0.1 0.3 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| XVII. | Жилищен район около ул. Християнска №123 в гр. Червен бряг | БС 3647 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №121 на ул. Християнска Пред №118 на ул. Християнска Пред №116 на ул. Християнска Пред №114 на ул. Християнска Секторна антена В Пред №106 на ул. Християнска Пред №102 на ул. Християнска Секторна антена 3 Пред триетажна къща | 20 64.8 100 120 149 112 79 | 12 15.55 12.70 12.70 32 32 26 | 1.71 2.93 4.74 5.06 2.19 1.82 0.68 | 0.89 1.56 2.70 2.19 1.45 0.83 0.37 | 0.8 2.3 6.0 6.8 1.3 0.9 0.1 | 0.2 0.6 1.9 1.3 0.6 0.2 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XVIII. | Район около фирма „Калинел“ ЕООД в гр. Червен бряг | PVN 0147 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена 2 Кафене пред бетонов възел Секторна антена 3 На територията на фирма „Боряна“ АД Триетажна сграда Триетажна сграда | 15 ≥250 ≥250 | 27.6 28 28 | 1.73 2.81 3.90 | 0.44 1.20 1.94 | 0.8 2.1 4.0 | 0.1 0.4 1.0 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| XIX. | Населено място около ул. Георги Димитров №6 в с. Загражден, обл. Плевен | VТ 5240_А на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Площад Детска площадка Секторна антена 2 Беседка срещу носещата сграда Пред къща на ул. Н. Вапцаров Секторна антена 2 Пред къща на ул. Г. Димитров | 36.7 69.2 34 92 42.1 | 15.89 15.89 14.59 13.59 15.89 | 2.09 3.07 2.38 2.06 2.41 | 1.40 2.17 1.53 1.20 1.09 | 1.2 2.5 1.7 1.1 1.5 | 0.5 1.2 0.6 0.4 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX. | Населено място около читалище „Иван Вазов“ в с. Милковица, обл. Плевен | БС 3749 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №5 Пред №3 Пред №19 Секторна антена В Детска площадка до църква Пред двуетажна къща на ул. П. Яворов Секторна антена C Пред двуетажна къща (етнографски музей) Пред едноетажна църква зад етнографски музей | 73 44.5 24 46.5 81 72.6 138 | 17.80 18 18 18.30 18.30 18.60 18.90 | 1.01 0.95 0.76 2.80 2.41 1.50 0.74 | 0.55 0.50 0.32 0.60 1.06 0.73 0.31 | 0.3 0.2 0.2 0.6 2.1 0.6 0.1 | 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| XXI. | Населено място в с. Писарово, обл. Плевен | PVN 0047.А на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Пред №6 на ул. П. Р. Славейков Секторна антена 2 На ул. П. Р. Славейков Пред овчарска колиба | 45 44.3 160 | 8.45 8 8 | 1.64 3.94 1.93 | 1.17 2.20 0.82 | 0.7 4.1 1.0 | 0.4 1.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| XXII. | Населено място около читалището в с. Крушовица, обл. Плевен | PVN 0053.А на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред №4 на ул. Иван Вазов Пред №6 на ул. Иван Вазов Пред №19 на ул. Никола Вапцаров Секторна антена В Пред №1 на ул. Богомил Пред №68 – главен път Секторна антена С Пред №4 на ул. Богомил Пред №9 на ул. Богомил Пред №11 на ул. Богомил Пред №4 на ул. Мусала | 37 53.1 159 40 107 53.1 76.2 94.7 145 | 20.85 20.75 20.85 20.75 20.75 20.75 20.75 20.85 20.55 | 2.03 0.98 3.63 2.01 1.39 1.62 2.20 3.39 1.60 | 1.03 0.52 1.70 1.17 0.77 0.94 1.64 1.43 0.50 | 1.1 0.3 3.5 1.1 0.5 0.7 1.3 3.0 0.5 | 0.3 0.1 0.7 0.4 0.2 0.2 0.7 0.6 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Резултатите от измерванията показват, че само в един обект /Жилищен район и ОУ “Д-р Петър Берон“, разположени около ул. Лайка №41, вх. В, ж.к. Сторгозия в гр. Плевен/ стойностите на контролираните параметри не съответстват на изискванията на Наредба №9 на МЗ, ДВ бр.35/1991 г. за пределно-допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Отчетената  моментната стойност на плътност на мощност пред учебната сграда /10.1μW/cm²/ превишава пределно допустимото ниво на електромагнитно излъчване в населена територия – 10 μW/cm². В тази връзка се уведоми писмено „БТК Мобайл“ ЕАД да приведе показателя плътност на мощност на ППС – VT 5258 към нормативните изисквания. С писмо №25-294/11.11.2021 година и приложен протокол „БТК Мобайл“ ЕАД информира РЗИ – Плевен, че показателят е приведен към нормативните изисквания.

Данните от мониторинга през 2021 година показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Плевен, не са установени измервания над допустимото ниво.

Стойностите на плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година.

До месец декември 2021 година не са постъпили сигнали и жалби в РЗИ – Плевен.

ІХ. ИЗВОДИ

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Плевен през 2021 година се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.