АНАЛИЗ

на резултатите от мониторинга

на обекти, източници

на електромагнитни полета

в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни заведения

в област Плевен, 2023г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2023

УВОД

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия, са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ), използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ), генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – от електрическите проводници.

Радиочестотните полета имат множество приложения в модерните комуникации. Най-разпространените източници са мобилните телефони, безжичните телефони, локалните безжични мрежи и радиопредавателните кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета. Радиочестотите варират от 100 kHz до 300 GHz.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието, повечето хора са изложени на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

Съвременните средства за комуникация създават нейонизиращо електромагнитно поле. Това поле е нискоенергийно и неговите честота и мощност не са достатъчни, за да разрушат молекулите в тялото. Нейонизиращо електромагнитно поле е съвсем различно от йонизиращото излъчване (радиация), което се асоциира с рентгеновите и гама-лъчи и техните биологични ефекти върху хората. Няма доказателства за нездравословни ефекти от радиочестотните полета, които са под нивата в международно приетите ограничения. Единственият доказан от науката ефект в тази част на честотния спектър (нейонизиращите лъчения) е повишаване на телесната температура, т.нар. топлинен ефект.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива – ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm² (микроват на квадратен сантиметър).

ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 251 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е представено в Таблица №1.

Таблица №1

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „А1 България” ЕАД | „Българска телекомуника- ционна компания“ АД | „Теленор България” ЕАД | „Макс Телеком” ООД | „Булсатком“ ЕАД |
| Плевен | 111 | 26 | 38 | 37 | 8 | 2 |
| Белене | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| Никопол | 15 | 2 | 9 | 4 |  |  |
| Гулянци | 15 | 1 | 6 | 8 |  |  |
| Червен бряг | 24 | 6 | 10 | 8 |  |  |
| Кнежа | 5 |  | 4 | 1 |  |  |
| Долни Дъбник | 14 | 4 | 6 | 4 |  |  |
| Долна Митрополия | 32 | 10 | 11 | 11 |  |  |
| Левски | 15 | 4 | 4 | 7 |  |  |
| Искър | 7 | 3 | 2 | 2 |  |  |
| Пордим | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Област Плевен | 251 | 59 | 97 | 85 | 8 | 2 |

ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

- установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр.35 от 1991г.);

- направи оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ

Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА

Broadband Field Meter модел NBM – 550 на фирма Narda, идентификационен № Y2017;

Сонда EF 4091 – изотропна с работна честотна лента от 27 МHz до 40 GHz.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи за контрол на електромагнитни полета в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

За определяне стойностите на плътност на мощност S [µW/cm2] са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба №9/1991г. на МЗ, ДВ. бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Измерванията са извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Плевен в периода от месец август до месец декември 2023 година.

ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ

През 2023 година в РЗИ-Плевен е осъществен контрол на 34 базови станции, от които:

- 13 разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения;

- 21 в околна среда.

Таблица №1 Резултати от измервания на ЕМП на територията на детски, учебни и лечебни заведения

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район и част от СОУ „Стоян Заимов“ около бл. 34 в ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | VT 5254 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени A/A1/A2 Пред магазин – партерен етаж на блока Пред м-н „Фантазия“ Пред магазин „Хрома“ Детска площадка - пързалка Секторни антени B/B1/B2 Пред вх. А на носеща сграда Частен паркинг Пешеходна зона пред вх.А на бл. 61 Секторни антени C/C1/C2 Кръстовище със светофар Вход за училището – срещу салона Баскетболно игрище Футболно игрище | 10 22 59 99 10 58 94 23 64 59 49 | 40.7 41.5 41.7 40.7 40.7 40 39.2 41.7 41.7 41.7 41.7 | 1.26 2.08 1.12 1.04 3.53 3.33 1.57 2.20 0.70 2.16 1.66 | 0.66 1.03 0.76 0.57 1.04 1.52 1.04 1.33 0.51 0.86 0.63 | 0.4 1.1 0.3 0.3 3.1 2.9 0.7 1.3 0.1 1.2 0.7 | 0.1 0.3 0.2 0.1 0.3 0.6 0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район и част от училищният двор на ОУ „Петър Берон“, разположени ок. ул. Лайка №41, вх. В, ж.к. Сторгозия - гр. Плевен | VT 5258 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Паркинг зад блока Пред №37 на ул. Лайка ОУ „Петър Берон“ – волейболно игрище ОУ „Петър Берон“ – баскетболно игрище ОУ „Петър Берон“ – футболно игрище Пейки в двора на ОУ „Петър Берон“ Между №35 и №33А на ул. Лайка Пред №13A на ул. Петър Берон Секторни антени В/В1/B2 Паркинг пред вх. Б на бл. 50 Между вх. В и вх. Г на бл. 50 | 14 43 55 66 98 95 35 110 36 52 | 22.8 22.8 22 22 22 22.8 22 22 28 28 | 2.67 2.08 3.70 1.31 2.08 7.54 2.35 2.55 1.93 2.14 | 1.25 1.22 2.17 1.69 1.28 3.19 1.20 1.57 0.87 1.03 | 1.9 1.1 3.6 1.0 1.1 15.1 1.5 1.7 1.0 1.2 | 0.4 0.4 1.3 0.8 0.5 2.7 0.4 0.7 0.2 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Пред вх. Д на бл. 50 Секторни антени C/C1/C2 Пред вх. В на носеща сграда Пред къща №24 на ул. Владимир Бурмов Вход за СУ „Пейо Яворов“ на ул. В. Бурмов Паркинг пред бл. 24 вх. Е на ул. В. Бурмов | 73 10 35 37 80 | 28 29 29 29 29 | 1.88 1.23 1.80 1.90 1.65 | 0.88 0.66 1.26 1.24 0.77 | 0.9 0.4 0.9 1.0 0.7 | 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| III. | Жилищен район и СОУ „Иван Вазов“, разположени около бл. Стройснаб на ул. Иван Данов №10 в гр. Плевен | БС 3596 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А* Пред вход на носещата сграда Детска площадка Пред пететажен блок Пред гаражи на шестетажната сграда Секторни антени B/В* Кафе с маси за консумация Пред вход за училището Между жилищни сгради ул. Карлово Секторни антени C/С* Паркинг зад блока Пред № 14 на ул. Гена Димитрова Вход за новострояща се сграда №8 | 10 29 40 53.1 38 45 72 20 30.2 60 | 33.8 32 32 32 32 32 31 32 32 32 | 2.76 2.35 1.79 2.25 0.69 0.96 1.73 1.06 0.77 0.95 | 1.34 1.32 1.23 1.08 0.47 0.44 0.72 0.46 0.51 0.54 | 2.0 1.5 0.8 1.3 0.2 0.2 0.8 0.3 0.2 0.2 | 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Жилищен район около бул. Христо Ботев №44 в гр. Плевен | PVN 003.006 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А* Пред МНХС –партер на носеща сграда Спирка на градския транспорт Пешеходна зона пред сграда на МУ МУ-учебен център по ЕХ Секторни антени В/В* Пред вход на носещата сграда Детска площадка Ул. Камчия №9 Пред №57 А на ул. Раковска Пред №57 В на ул. Раковска Секторни антени С/С* Пред №39 на бул. Русе | 10 19 44 139 5 33 38 58 100 47 | 36.3 36.3 36.3 34.4 36.3 36.3 37 37 41 39 | 1.00 1.73 2.22 3.40 1.50 1.37 1.51 1.81 1.76 2.01 | 0.53 0.79 1.20 1.14 0.55 0.83 0.90 1.14 1.10 1.16 | 0.3 0.8 1.3 3.1 0.6 0.5 0.6 0.9 0.8 1.1 | 0.1 0.2 0.4 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| V. | Жилищен район и ЦДГ №6, разположени около ул. Д. Константинов №11 в гр. Плевен | PVN 0132 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Пред вход на МБАЛ Св. Параскева Пред №7, ул. Даскал Димо, вх. Б Секторни антени В/В1 Пред вход на кардиологичен център Пред вход на магазин „Бебе“ Пред ресторант „Централ“ | 23 94 42 36 85 | 30 30 30 30 30 | 1.38 1.78 1.33 1.00 1.85 | 0.47 1.05 0.48 0.45 0.77 | 0.5 0.8 0.5 0.3 0.9 | 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Секторни антени C/С1 Кафе – маси за консумация Кръстовище Пешеходна зона до църквата „Св. Николай“ | 10 50 105 | 30 30 30 | 1.65 3.54 1.84 | 0.62 1.53 1.00 | 0.7 3.3 0.9 | 0.1 0.5 0.3 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| VI. | Жилищен район и НУ „Патриарх Евтимий“, разположени около ул. Илия Бешков №19 в гр. Плевен | PVN 0109 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени 1/1* Пред вход на носеща сграда Пред гаражи Спортна площадка в двора на училището Пейки в двора на училището Секторни антени 2/2* Пред №21 на ул. Илия Бешков Пред №43 на ул. Беласица Пред №26 на ул. Средна гора Секторна антена 3/3* Между ул. Илия Бешков №19 и №20 Пред №18 на ул. Илия Бешков | 5 5 105 75 17 47 48 11 42 | 24 24 25 25 23.5 23 23 25 25 | 0.72 0.68 2.04 1.75 1.25 2.66 2.51 2.03 1.30 | 0.22 0.21 1.42 1.29 0.69 0.78 0.84 0.92 0.53 | 0.1 0.1 1.1 0.8 0.4 1.9 1.7 1.1 0.4 | 0.0 0.0 0.6 0.4 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VII. | Жилищен район и ЦДГ „Приказен свят“, разположени около ул. Цар Борис III №74 в гр. Плевен | VT 5410 на „БТК“ ЕООД |
|  | Секторни антени А/А1/A2 Пред вход на бл. 10 Пред №11 на бул. Данаил Попов Секторна антена B/В1/В2 Между вход за ЦДГ №6 и бл. №19 Пред гаражи на пететажен блок №19 Пред №73 на ул. Цар Борис III Секторна антена С/С1/С3 Пред вход на носещата сграда Паркинг пред замаразената сграда Паркинг на №88 в близост до ДЯ Вход за ДЯ от ул. Митрополит Климент | 41 105 35 55 35 10 40 75 160 | 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 | 1.73 2.34 1.36 2.21 2.46 1.20 1.88 1.89 2.00 | 0.77 0.84 0.98 1.13 1.09 0.77 1.10 1.18 1.10 | 0.8 1.5 0.5 1.3 1.6 0.4 1.0 1.0 1.1 | 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| VIII. | Район около ПГ „Захари Зограф“ в гр. Плевен, ул. Гривишко шосе №2 | VT 5417F на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени 1/1* Вход на училището Баскетболно игрище Пред шивашка фабрика Секторни антени 2/2* Пред вход на салон | 85 23 100 16 | 28.3 28.3 28.3 28.3 | 1.68 1.45 1.82 1.68 | 0.74 0.81 0.61 1.20 | 0.7 0.6 0.9 0.6 | 0.2 0.2 0.1 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Паркинг №2 на МОНИ"МСД-М" Паркинг на МОНИ"МСД-М" Железен мост Спирка на градският транспорт Секторни антени 3/3* Спирка на градският транспорт | 59 90 53 91 50 | 28 28 28 28 28.3 | 2.63 3.30 2.48 1.63 1.49 | 1.57 1.19 1.45 0.71 1.06 | 1.8 2.9 1.6 0.7 0.6 | 0.7 0.4 0.6 0.1 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| IX. | Жилищен район и ЦДГ №20 „Калина“, разположени около бл. 314 в ж.к. Дружба 3 в гр. Плевен | БС 3504 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторна антена А/А1 Пред магазин Секторни антени B/В1 ЦДГ 20 – кухненски блок Място за игра в ЦДГ 20 Между ДФСГ „Интелект“ и ЦДГ 20 Вход за ЦДГ – от страна на бл. 312 Секторна антена С/С1 Пред вход А на бл. 314 Пред вход за подземни гаражи, зад бл. 313 Пред бл. 313 | 19 62 110 126 102 10 42 60 | 26.3 25 25 25 25 27.5 28 28.3 | 1.09 1.08 1.28 1.31 0.86 1.04 1.32 1.19 | 0.53 0.67 0.64 0.81 0.50 0.60 0.69 0.49 | 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5 0.4 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| X. | Жилищен район и детска ясла „ Асен Халачев“, разположени около бул. Русе №60, гр. Плевен | БС 3507 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Пред гаражи на носещата сграда Пред № 7 ул. Тодор Влайков Люлки в двора на ДЯ Беседка в двора на ДЯ Между №7 и №12 на ул. Й. Г. Пред №7 на ул. Й. Йовков Кръстовище на ул. Й.Й. Секторни антени B/В1/В2 Детска площадка с люлки Пред Йоаким Груев № 1, вх. А Пред № 32, вх. А на ул Т. К. Секторни антени С/С1/С2 Пред вход на бл. 58 Пред клиниката по ортопедия Пред №24А на ул. Трифон Кунев Пред №21 на ул. Ген. Тошев | 15 55 28 60 110 75 85 27 57 77 10 32 52 102 | 33.6 33 32 31 31 30 30 33 33 32.5 33.6 34 34 34 | 1.84 2.10 1.15 1.51 1.53 1.46 1.89 1.84 0.99 0.86 1.29 1.94 1.95 1.75 | 0.70 0.71 0.55 0.51 0.61 0.60 0.57 0.80 0.50 0.44 0.81 0.73 0.74 0.72 | 0.9 1.2 0.5 0.4 0.6 0.6 1.0 0.9 0.2 0.2 0.4 1.0 1.0 0.8 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XI. | Жилищен район и Клиника по психиатрия, разположени около хотел „Сторгозия“ в ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | PVN 0129.А001 „ATZ/DTZ” на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/A1 Детска площадка | 20 | 29.1 | 0.67 | 0.48 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Улица до оградата на психиатрията Пред №2 на ул. Огражден Ет. 4 на носеща сграда Секторни антени С/C1 Хотел „Сторгозия“ - вход Пред триетажна сграда /шивашки цех/ Секторна антена 3 Зона пред Хотел Сторгозия | 78 102 - 10 80 50 | 29.1 29.1 17 29.1 28.5 29.1 | 1.24 1.44 1.75 1.47 1.90 0.90 | 0.76 0.57 0.95 0.94 1.05 0.51 | 0.4 0.6 0.8 0.6 1.0 0.2 | 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| XII. | Жилищен район и ДЯ „Латинка“, разположени около бл. 12 в ж.к. Мара Денчева, гр. Плевен | БС 3658 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/A* Пред първи ред гаражи Пред втори ред гаражи Люлки в двора на ДЯ „Латинка“ Секторни антени В/В* Паркинг от страната на бул. Христо Ботев Пред вх. Ж на бл. 13 Секторни антени С/С* Пред вх. Д на бл.13 до хранителен магазин Спирка на градски транспорт Пред №8 на ул. Петко Каравелов | 35.3 59.5 96 45 80 10 60 120 | 35.4 35 31 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 | 2.25 1.12 1.86 0.98 1.02 1.53 1.86 1.63 | 1.40 0.62 0.74 0.66 0.60 0.64 1.14 0.86 | 1.3 0.3 0.8 0.3 0.3 0.6 0.9 0.7 | 0.5 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| XIII. | Жилищен район и ЦДГ „Мечта“ в гр. Белене | VT 5015 на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Пешеходна зона до ЦДГ „Мечта“ Секторни антени В/В1 ЦДГ „Мечта“-двор, люлки и пейки до входа Пясъчник и пързалка Басейн Въртележка Секторни антени С Пред вх. Д на блок 3-51 Секторни антени D/D1/D2 Пред вх. Е на блок 3-51 Секторни антени Е/Е1 Паркинг пред блок 4-51 Пред блок 4-51 Секторни антени 1/2 Маси за консумация пред кафе „Лайф“ Секторни антени G/G1 Детски кът Първа инвестиционна банка Пред читалище „Хр. Ботев“ Секторни антени H Маси за консумация пред кафе „Мания“ | 86 72 90 107 134 58 61 55 73 105 89 125 190 66 | 43 43 43 43 43 43 39 43 43 39 43 43 44 43 | 1.36 1.51 0.89 1.14 1.55 1.49 1.55 3.53 1.49 1.57 1.08 1.22 1.45 2.56 | 0.82 0.90 0.48 0.51 0.62 0.92 1.18 1.43 0.99 0.94 0.67 0.47 0.50 1.64 | 0.5 0.6 0.2 0.4 0.6 0.6 0.6 3.3 0.5 0.7 0.3 0.4 0.6 1.7 | 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

Таблица №2 Резултати от измервания на ЕМП в околната среда на 10% от всички обекти, източници на нейонизирани лъчения, разположени в населени места на територията на област Плевен:

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Средна стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Δh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Жилищен район около ул. Лайка №41, ж.к. Сторгозия, гр. Плевен | БС PVN 0033 „Лайка“ на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1/1* Пред вх. А на носещата сграда Пред № 38 на ул. Владимир Бурмов Пред № 42 на ул. Владимир Бурмов Секторна антена 2/2* Пред № 33 на ул. Лайка Пред № 37 на ул. Лайка Пред № 39 на ул. Лайка Заден двор на №33 А на ул. Лайка Секторна антена 3/3* Пред вх. Б на носещата сграда Пред №24 на ул. Владимир Бурмов Пред зад №24 и блок №31,вх.Е | 5 60 40 52 39 8 52 5 27 87 | 27.8 28 27.8 27 27.8 27.8 27.5 27.8 22 22 | 1.46 1.75 1.20 1.61 2.08 1.61 2.13 1.23 1.80 1.67 | 0.66 0.50 0.45 0.81 1.10 1.03 1.20 0.66 1.26 0.80 | 0.6 0.8 0.4 0.7 1.1 0.7 1.5 0.4 0.9 0.7 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.1 0.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| II. | Жилищен район с. Буковлък, обл. Плевен | PVN 0009.A003 на "А1 България“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А* Пред къща по ул. Т. Каблешков Пред вход за ДГ Секторни антени В/В* Пред носеща сграда по ул. Вежен | 85 105 24 | 14 14 12 | 1.64 1.88 3.73 | 0.92 1.03 1.87 | 0.7 0.9 3.7 | 0.2 0.3 0.9 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. | Жилищен район с. Загражден, общ. Гулянци, обл. Плевен | VT 5240_A „БТК“ ЕАД |
|  | Секторна антена 1 Площад пейки Детска площадка Секторна антена 2 Автобусна спирка Пред къща на ул. Н. Вапцаров Секторна антена 3 Пред къща на ул. Г. Димитров Пред къща | 36.7 69.2 40 92 53 115 | 15.89 15.89 15.89 13.59 15.89 15.89 | 2.44 4.99 2.56 1.64 3.33 2.16 | 1.66 2.73 1.50 0.85 2.01 1.64 | 1.6 6.6 1.7 0.7 0.8 1.6 | 0.4 0.4 0.4 0.4 3.0 1.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| IV. | Жилищен район с. Славовица, общ. Долна Митрополия, обл .Плевен | БС на „Космо България Мобайл“ ЕАД |
|  | Секторни антени А Пред храма Пред изоставен постройка зад храма Секторна антена В Пейки пред кметството Парк - алея | 48 98 20 70 | 14.60 14.60 14.40 14.40 | 1.41 2.26 2.24 1.01 | 0.63 1.05 1.20 0.85 | 0.5 1.3 1.3 0.3 | 0.1 0.3 0.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| V. | Жилищен район в гр. Долна Митрополия, обл. Плевен | VT 5208 на „БТК Мобайл“ ЕООД |
|  | Секторна антена А Пред № 2 – двуетажна къща Секторна антена В Пред автосервиза Пред № 25 на ул. Св. Св. Кирил и Методий Пред траурна агенция „Рай“ Секторна антена С Пред аптека и автобуса спирка Пред аптека „Лора“ | 22 42 51 27 59 90 | 21.7 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 | 2.10 2.95 2.59 2.51 1.10 2.09 | 1.22 1.88 1.66 1.75 0.60 1.25 | 1.2 2.3 1.8 1.7 0.3 1.2 | 0.4 1.0 0.7 0.8 0.1 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| VI. | Жилищен район в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен | VT 5065 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени А/А1/А2 Между №2 и игрище по минифутбол Пред двор на №2 Секторни антени В/В1/В2 Парк по ул. Христо Ботев Парк- пейка езерото Парк-пред клуб „Здравец“ Секторни антени С/С1/С2 Пред триетажна сграда по ул. Хр. Янчев Пред сграда по ул 1-ви Май | 60 110 44 104 164 74 107 | 28 28 28 28 28 26.15 26 | 1.42 1.55 1.78 1.42 0.96 2.55 1.65 | 0.87 0.58 0.82 0.8 0.67 1.23 0.95 | 0.5 0.6 0.8 0.5 0.2 1.7 0.7 | 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VII. | Жилищен район в с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен | VT 5145_А на „БТК Мобайл“ ЕООД |
|  | Секторна антена А Между къща с №17 и № 18 Пред къща Секторни антени В/В1 Пред № 9 Пред № 5 | 38 76 36 67 | 27.70 28 28 28 | 2.18 1.55 3.13 2.10 | 0.94 0.53 1.76 0.83 | 1.3 0.6 2.6 1.2 | 0.3 0.1 0.8 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| VIII. | Жилищен район в гр. Левски, обл. Плевен | PVN 0035 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Пешеходна зона пред магазин всичко за дома Пред метални гаражи Секторни антени В/В1 Между носеща сграда и №1 на ул. Крум Пред ОББ срещу носеща сграда Пред № 1 на ул. Хан Аспарух Между ограда на училището и МХС „Абсолют“ Секторни антени С/С1 Пред павилион за закуски Пред № 6 на ул. Крум Попов Пред № 10 на ул. Крум Попов | 15 95 20 40 75 128 32 93 86 | 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 30.25 | 2.01 1.97 1.88 1.88 2.13 1.45 2.50 2.16 1.75 | 1.43 1.21 1.46 1.46 1.72 0.83 1.6 0.98 0.78 | 1.1 1.0 0.9 0.9 1.2 0.6 1.7 1.2 0.8 | 0.5 0.4 0.6 0.6 0.8 0.2 0.7 0.3 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| IX. | Жилищен район в с. Муселиево | PVN 0040.A на „МобилТел“ ЕАД |
|  | До най- близката къща | 200 | 30 | 1.15 | 0.50 | 0.4 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| X. | Жилищен район в гр. Левски, обл. Плевен | БС 3541 на „Космо България Мобайл“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А* Пред първа редица гаражи Пред втора редица гаражи Пред № 8 по ул. Гоце Делчев Пред № 10 по ул. Сергей Румянцев Секторни антени В/В* Началото на пешеходна зона Секторни антени С/С* МХС „Фамилия“ Павилион за закуски по ул. Св. Св. Кирил и Методий | 11 38 84 104 92 60 82.6 | 20 20 20 20 20 20 20 | 1.68 2.80 1.10 1.70 2.22 1.32 2.44 | 0.91 2.00 0.88 1.13 1.25 0.77 0.82 | 0.8 2.1 0.9 0.8 1.3 0.5 1.6 | 0.2 1.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XI. | Жилищен район в с. Каменец, общ. Пордим, обл. Плевен | БС - 3781 на „Теленор България“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Зад вход Б на блок № 8 Секторна антена В Между блок № 9 и блок № 8 До къща № 17 по ул. Трети март Секторна антена С Пред вход Б на носещата сграда Пред изоставени гаражи | 17 10 78 10 55.5 | 22.75 22.75 22.75 22.75 22.75 | 1.26 0.63 1.66 0.75 0.50 | 0.54 0.55 0.75 2.75 1.09 | 0.4 0.6 1.6 0.7 0.3 | 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| XII. | Жилищен район в гр. Пордим, обл. Плевен | VT 5253 E на „БТК Мобайл“ ЕООД |
|  | Секторна антена А Пред № 20 Кръстовище пред изоставен дворове Секторна антена В Пред № 35 Пред 37 Секторна антена С Пред гарата | 60 92.8 30 45 250 | 28.15 28.15 28.15 28.15 | 2.11 1.44 1.65 2.02 2.58 | 0.98 0.73 0.98 1.31 1.67 | 1.2 0.6 0.7 1.1 1.8 | 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| XIII. | Жилищен район в с. Каменец, общ. Пордим | PVN 0026.А001 на „МобилТел“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Зад блок №9 Секторна антена В Пред къщата № 17 Пред къща № 13 на ул. Дунав Секторна антена С Пред гаражи | 15 14 120 51 | 17.90 17.90 17.90 17.90 | 1.50 2.34 2.22 1.56 | 0.79 1.27 1.37 0.78 | 0.6 1.5 1.2 0.6 | 0.2 0.4 0.5 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| XIV. | Жилищен район в гр. Койнаре, общ. Червен бряг, обл. Плевен | БС 3561 на „Космо България“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А*/А** Между храм „Всех Светии“ и двуетажна Пред двуетажна сграда по ул. Иван Рилски Пред къща по ул. Иван Рилски Пред № 3 на носеща сграда Секторни антени В/В*/В** Пред храм „Всех Светии“ и носеща сграда Пред изоставена сграда на НЧ „Хр. Ботев“ Пред административна сграда по ул. М. Симеонов Секторна антена В Пред №9 на ул. Хр. Ботев Секторни антени D/D* Пред носещата сграда по ул. Хр. Ботев Пред МХС по ул. Христо Ботев Пред 23 по ул. Христо Ботев Секторна антена С Пред къща по ул. Св. Св. Кирил и Методий | 37 46 94 47 53 98 163 40 20 42 60 76 | 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 19.60 | 1.70 1.68 1.62 1.29 3.65 1.96 1.77 2.76 3.25 1.62 2.29 1.73 | 0.87 0.95 0.72 0.80 2.57 1.07 0.86 1.72 1.73 1.25 1.51 1.23 | 0.8 0.8 0.7 0.4 3.5 1.0 0.8 1.2 2.8 0.7 1.3 0.8 | 0.2 0.3 0.2 0.2 1.7 0.3 0.2 0.7 0.8 0.4 0.6 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XV. | Населено място в с. Николаево, общ. Плевен | БС 3723 на „Теленор България“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Селски път над последните къщи Селски път над последните къщи | 50 100 | 29 32 | 0.78 1.00 | 0.4 0.45 | 0.2 0.2 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| XVI. | Жилищен район в с. Коиловци, общ.Плевен | VT 5377 на „БТК“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Бензиностанция LT Oil | 176 | 28 | 1.29 | 0.81 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| XVII. | Жилищен район в гр. Червен бряг, обл. Плевен | VT 5260 на „БТК“ АД |
|  | Секторни антени А/А1 Пред кафе Паркинг пред сграда от ЖП инфраструктура Секторни антени В/В1 Пред блок Строител вх. Б Пред кафе по ул. Търговска Секторни антени С/С1 Пред бл. Победа „Коника“ Пред вход за хотел – ул. Търговска | 75 132 38 68 36 20 | 41 41 38 38 39.85 39.85 | 2.17 1.27 0.67 1.47 2.19 2.08 | 0.81 0.60 0.42 0.56 1.28 1.28 | 1.2 0.4 0.1 0.6 1.3 1.2 | 0.2 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |
| XVIII. | Жилищен район в гр. Плевен | PVN 013 на „Булсатком“ ЕАД |
|  | Секторна антена А До стелажи с безалкохолни Секторна антена B Средна пътека срещу антената Секторна антена С До стелажи с минерална вода – 101 До стелажи със стъклени бутилки за бира | 41 36 29 59 | 37.60 37.60 36.60 37.60 | 1.77 2.10 2.63 2.02 | 1.24 1.54 1.94 1.29 | 0.8 1.2 1.8 1.1 | 0.4 0.6 1.0 0.4 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| XIX. | Жилищен район в гр. Плевен | БС 3775 на „Теленор България“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Паркинг по ул. Дойран Улица на цветята Секторни антени В/В1 Пред № 53 по ул. Дойран Ул. Коста Хаджи Пакев – сгради и магазини Секторна антена С Между бл. 4 и НУ Единство Пред № 3 на ул. Хилендар | 43 81 63 89 32 80 | 32.65 32.65 32.65 34 32 26 | 2.74 2.00 2.86 1.67 3.12 1.83 | 1.74 1.05 1.74 1.13 1.57 0.92 | 2.0 1.1 2.2 0.7 2.6 0.9 | 0.8 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX. | Жилищен район в гр. Плевен, ж. к. Сторгозия | PVN 008 на „Булсатком“ ЕАД |
|  | Секторна антена А Пред параклиса в зелените площи Между бл. 13 и ОМВ Секторна антена В Пред бл. 3 , вх. Е Секторна антени C Пред площадка пред бл. 7 Пред офис ТБИ банк | 51 101 38 85 37 | 30.35 34 28.30 30 30.35 | 1.55 2.26 1.66 1.38 1.79 | 0.76 1.29 0.88 0.81 0.59 | 0.6 1.4 0.7 0.5 0.9 | 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| XXI. | Жилищен район гр. Плевен | БС 3509 на „Теленор България“ ЕАД |
|  | Секторни антени А/А1 Пред №130 , вх. А Секторни антени В/В1 Паркинг на магазин дм Секторни антени С/С1 Пред №88 |  |  | 1.28 2.23 2.19 | 0.59 1.30 1.31 | 0.4 1.3 1.3 | 0.1 0.5 0.4 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |

Резултатите от измерванията показват, че стойностите на контролираните параметри  съответстват на изискванията на Наредба №9 на МЗ, ДВ бр.35/1991 г. за пределно-допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.

Данните от мониторинга през 2023 година показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Плевен, не са установени измервания над допустимото ниво.

Стойностите на плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година.

До месец декември 2023 година не са постъпили сигнали и жалби в РЗИ – Плевен.

ІХ. ИЗВОДИ

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Плевен през 2023 година се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.