АНАЛИЗ

на резултатите от мониторинга на обекти, източници на електромагнитни полета в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни заведения в област Плевен, 2018г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2018

УВОД

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия, са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ), използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ), генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – от електрическите проводници.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

Когато човешкото тяло е изложено на радиочестотни полета, то натрупва енергия с течение на времето. Силата на полето бързо намалява с увеличаване на разстоянието, което означава, че човек натрупва повече енергия от устройство, което използва отблизо - мобилен телефон в ръката, отколкото от по-силен източник, като радиопредавателна кула,  която е доста по-отдалечена.

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително и тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда. При нива на излагане под нормите за безопасност, не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива – ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm² (микроват на квадратен сантиметър).

ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА

В регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 228 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е както следва:

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „А1 България” ЕАД | „Българска телекомуника- ционна компания“ АД | „Теленор България” ЕАД | „Макс Телеком” ООД | „Булсатком“ ЕАД |
| Плевен | 100 | 22 | 35 | 33 | 8 | 2 |
| Белене | 6 | 1 | 4 | 1 |  |  |
| Никопол | 13 |  | 9 | 4 |  |  |
| Гулянци | 15 | 1 | 6 | 8 |  |  |
| Червен бряг | 23 | 5 | 10 | 8 |  |  |
| Кнежа | 5 |  | 4 | 1 |  |  |
| Долни Дъбник | 13 | 3 | 6 | 4 |  |  |
| Долна Митрополия | 28 | 7 | 11 | 10 |  |  |
| Левски | 13 | 4 | 3 | 6 |  |  |
| Искър | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| Пордим | 7 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| Област Плевен | 228 | 46 | 93 | 79 | 8 | 2 |

ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

- установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр.35 от 1991г.);

- направи оценка на здравния риск за населението.

ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ

Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА

Broadband Field Meter модел NBM – 550 на фирма Narda, идентификационен № Y2017;

Сонда EF 4091 – изотропна с работна честотна лента от 27 МHz до 40 GHz.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи за контрол на електромагнитни полета в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

За определяне стойностите на плътност на мощност S [µW/cm2] са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба №9/1991г. на МЗ, ДВ. бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Измерванията са извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Плевен.

ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ

През 2018 година в РЗИ – Плевен е осъществен контрол на 20 базови станции, от които 7 разположени в близост до детски, учебни и лечебни заведения и 13 в околна среда.

БАЗОВИ СТАНЦИИ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

- Базова станция за мобилна комуникация – БС 3775 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на плосък покрив на осеметажна сграда на ул. Дойран №100, бл. Единство – 2, три секторни антени на обща мачта и две радиорелейни (на същата мачта), с мощност на излъчване ≤10W – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. 4. | Секторна антена А Пред вход за блока [43°24´41.7´´N/24°36´52.7´´E] Градинка пред блока [43°24´42.4´´N/24°36´52.7´´E] Улица на цветята [43°24´44.1´´N/24°36´53.6´´E] Пред №1 на ул. Д-р Заменхов [43°24´44.1´´N/24°36´53.6´´E] | - 20 83 84.6 | 32.65 32.65 33 33.5 | 0.65 0.78 0.65 0.84 | 0.21 0.45 0.54 0.59 | 0.1 0.1 0.2 0.2 | 0.0 0.0 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| II 1. 2. 3. | Секторна антена B Пред №104 на ул. Дойран [43°24´41.9´´N/24°36´52.9´´E] Пред офис „Спиди“ [43°24´40.9´´N/24°36´56.6´´E] До маси на кафе „Кадифе“ [43°24´42.0´´N/24°36´55.7´´E] | 15 79 58 | 32.65 34 34 | 0.99 0.33 1.15 | 0.55 0.23 0.75 | 0.4 0.0 0.2 | 0.2 0.0 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III 1. 2. 3. | Секторна антена C НУ „Единство“ - двор [43°24´41.4´´N/24°36´52.6´´E] Пред №5 на ул. Дряново [43°24´40.4´´N/24°36´51.8´´E] Пред №3 на ул. Хилендар [43°24´39.8´´N/24°36´51.6´´E] | 25 50 52 | 32 36.6 36.8 | 1.26 0.84 0.56 | 0.95 0.25 0.17 | 0.4 0.2 0.1 | 0.1 0.0 0.0 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |

- Базова станция за мобилна комуникация – БС 3528 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на плосък покрив на шестнадесететажна жилищна сграда, ж.к. Сторгозия, ул. Ген. Тотлебен №29, три секторни антени на две мачти и една радиорелейна антена на отделна мачта с мощност на излъчване ≤10W – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. | Секторна антена А Пред №25 на ул. Ген. Тотлебен [43°25´41.8´´N/24°35´38.1´´E] Пред №23 на ул. Ген. Тотлебен [43°25´41.6´´N/24°35´39.1´´E] Пред №17 на ул. Ген. Тотлебен [43°25´41.0´´N/24°35´41.1´´E] | 63.4 83.4 143 | 57 57 - | 1.37 1.38 1.32 | 0.36 0.38 0.24 | 0.5 0.5 0.5 | 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| II 1. 2. 3. | Секторна антена B Пред №80 на ул. Мир [43°25´40.1´´N/24°35´34.6´´E] Пред №81 на ул. Мир [43°25´39.1´´N/24°35´33.5´´E] Пред вход за ОУ „Н. Вапцаров“ [43°24´32.3´´N/24°26´36.3´´E] | - - - | - - - | 1.21 1.11 0.95 | 0.44 0.37 0.54 | 0.4 0.3 0.2 | 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |

- Базова станция за мобилна комуникация – БС 5035 на „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД, разположена на плосък покрив на десететажна сграда на ул. Юрий Венелин №16, дванадесет секторни антени на пет мачти и три радиорелейни антени на отделна мачта, с мощност на излъчване ≤10W – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. 4. 5. | Секторни антени А/А*/А**/А1 В двора на ДГ „Звънче“ пясък [43°25´9.8´´N/24°37´10.4´´E] Пред вход за ДГ „Звънче“ [43°25´0.0´´N/24°37´11.3´´E] В двора на ДГ „Звънче“ пейки [43°25´9.6´´N/24°37´11.5´´E] Спално помещ. „Мики Маус“ [43°25´9.2´´N/24°37´10.2´´E] Тераса на група „Мики Маус“ [43°25´9.2´´N/24°37´10.2´´E] | 31 41 49 - 35 | 27 32 25 22 22 | 1.38 0.81 1.24 1.65 0.90 | 0.67 0.46 0.33 0.51 0.38 | 0.5 0.2 0.4 0.4 0.2 | 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |
| II 1. 2. 3. | Секторни антени B/В*/В**/В1 Пред №20 на ул. Н. Бозвели [43°25´7.7´´N/24°37´14.3´´E] Пред №12 на ул. Н. Бозвели [43°25´9.3´´N/24°37´10.9´´E] Пред №6 на ул. П. Хитов [43°25´6.9´´N/24°37´12.4´´E] | - 15 - | - 35 - | 1.28 0.78 1.37 | 0.89 0.30 0.44 | 0.4 0.2 0.5 | 0.2 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III 1. | Секторна антена C/С*/С**/С1 Пред №15 на ул. Ю. Венелин [43°25´8.4´´N/24°37´8.4´´E] | 32 | 33 | 0.45 | 0.11 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |

- Приемно-предавателна станция – VT 5010 на „БТК МОБАЙЛ“ ЕООД, разположена фасадно на хотел „Ростов“, три секторни антени, всяка на отделна мачта – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. | Секторна антена А Пред ПГОТ [43°24´38.6´´N/24°37´11.0´´E] Пред №12 на ул. Иван Вазов [43°24´37.8´´N/24°37´9.6´´E] | 114 82 | 50 50 | 1.57 1.04 | 0.67 0.60 | 0.5 0.3 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена B Маси на кафе „Ротана“ [43°24´35.2´´N/24°37´4.1´´E] До паметник на пл. Свобода [43°24´34.9´´N/24°37´2.0´´E] | 70 105 | 50 50 | 3.60 1.54 | 2.5 0.6 | 2.5 0.6 | 0.9 0.3 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| III 1. 2. 3. 4. 5. | Секторна антена C Последен етаж на хотела /12/ [43°24´37.7´´N/24°37´0.0´´E] Пред главен вход на хотела [43°24´37.7´´N/24°36´4.0´´E] Пешех. зона-ул. Освобождение [43°24´39.2´´N/24°37´3.8´´E] Пред магазин - ул. Ц. Церковски [43°24´40.7´´N/24°37´3.1´´E] Тераса /2ет/ УниКредит Булбанк [43°24´41.2´´N/24°37´2.6´´E] | - - 49 96 116 | - 51 48 40 31 | 1.39 1.86 3.29 3.01 2.64 | 0.4 0.86 2.26 1.95 1.79 | 0.4 0.7 2.9 2.5 1.9 | 0.1 0.2 1.4 1.0 0.9 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |

- Базова станция за мобилна комуникация – PVN 0124 на „МобилТел“ ЕАД, разположена на плосък покрив на десететажна сграда, ж.к. Мара Денчева, бл. №8, шест секторни антени на три мачти по две – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. | Секторна антена А/А1 В двора на ОУ „Й. Йовков [43°23´59.1´´N/24°37´14.9´´E] Пред №14 на ул. П. Каравелов [43°23´58.8´´N/24°37´16.1´´E] Детска площадка зад №14 [43°24´58.1´´N/24°37´17.2´´E] | 43 35 85 | 33.25 33.25 29 | 0.69 1.38 1.28 | 0.37 0.78 0.74 | 0.1 0.5 0.4 | 0.0 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена В/В1 Пешеходна зона на ул. П. Каравелов [43°23´56.7´´N/24°37´17.0´´E] Пред №8 на ул. П. Каравелов [43°23´56.6´´N/24°37´17.8´´E] | 24 46 | 33.25 32.6 | 1.28 1.04 | 0.65 0.54 | 0.4 0.3 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C/С1 В двора на ДГ „Кокиче“ [43°23´56.5´´N/24°37´14.3´´E] До ограда на ДГ и бл. 11 [43°23´56.2´´N/24°37´12.0´´E] | 31 82.5 | 33.25 33.25 | 1.04 0.77 | 0.49 0.28 | 0.3 0.2 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Приемно-предавателна станция – VT 5051 на „БТК“ АД, разположена на плосък покрив на единадесететажна (хотел) града, ул. България №19, тринадесет секторни антени на четири мачти – гр. Белене.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. | Секторни антени А/А1 Двор на ЦДГ „Мечта“ Вход – до люлки [43°38´51.5´´N/25°7´44.6´´E] Пясъчник [43°38´51.5´´N/25°7´45.0´´E] Басейн [43°38´51.0´´N/25°7´45.9´´E] Пред вх. Е на ул. П.Евтимий №20 [43°38´51.2´´N/25°7´45.2´´E] | 75 85 103 73 | 38 38 38 39 | 1.12 0.76 1.14 1.53 | 0.70 0.18 0.51 0.83 | 0.4 0.2 0.4 0.6 | 0.1 0.1 0.1 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| II 1. | Секторни антени B/В1 Пред вх. З на ул. П.Евтимий №20 [43°38´48.8´´N/25°7´42.8´´E] | 44 | 39 | 1.12 | 0.77 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III 1. 2. 3. 4. 5. | Секторни антени C/С1 Пред вход на Банка ДСК [43°38´48.5´´N/25°7´39.5´´E] Пред маси на кафе „Лайф“ [43°38´48.5´´N/25°7´38.3´´E] Пред маси на кафе „Мания“ [43°38´49.1´´N/25°7´38.1´´E] Пред маси на кафе „Мания“ [43°38´50.1´´N/25°7´39.0´´E] Детски кът [43°38´49.3´´N/25°7´37.6´´E] | 49 86 86 66 92 | 36 36 36 36 36 | 1.23 1.49 0.88 1.27 1.15 | 0.85 0.99 0.56 0.98 0.84 | 0.4 0.5 0.2 0.4 0.3 | 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 |

- Базова станция за мобилна комуникация – БС 3742 на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, разположена на плосък покрив на шестетажна сграда, ул. Георги Кочев №8ᴬ, четири секторни антени на една мачта – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II | В сгради на УМБАЛ Фоайе пред детска хирургия,ет.6 Коридор в детска хирургия, ет.6 Манипулационна в д. х-я, ет.6 Урология – VIP 9, ет.6 Гастроентерология и хематология Вход за детска клиника [43°25´0.2´´N/24°37´43.9´´E] Детска клиника – сектор 1 Детска клиника – сектор 2 [43°25´59.7´´N/24°37´43.4´´E] Клиника по „Хематология“-вход [43°25´59.7´´N/24°37´43.4´´E] Клиника по „Хематология“, ет.2 [43°25´58.3´´N/24°37´46.0´´E] Инфекциозна клиника – вход [43°24´56.6´´N/24°37´44.2´´E] Инфекциозна клиника, ет.2 [43°24´56.6´´N/24°37´44.2´´E] ДКЦ – вход [43°24´57.4´´N/24°37´39.8´´E] ДКЦ – ет.4 [43°24´58.36´´N/24°37´39.2´´E] Клиника по „Неврология“- вход [43°24´59.5´´N/24°37´37.7´´E] Клиника по „Неврология“, ет.4 [43°24´59.5´´N/24°37´37.7´´E] Паркинг линейки [43°24´57.2´´N/24°37´49.0´´E] Автобусна спирка на ул. Г. Кочев [43°24´56.7´´N/24°37´37.8´´E] | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 0.70 1.81 1.36 1.48 0.74 0.92 1.15 0.93 1.25 1.83 1.40 1.71 0.92 0.96 0.49 0.66 2.71 1.70 | 0.10 0.36 0.97 0.68 0.22 0.51 0.29 0.28 0.93 0.23 0.80 0.29 0.59 0.36 0.14 0.24 1.25 1.12 | 0.1 0.1 0.5 0.6 0.1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 1.9 0.8 | 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.3 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

БАЗОВИ СТАНЦИИ В ОКОЛНА СРЕДА:

- Базова станция PVN 008 на "БУЛСАТКОМ" ЕАД, ж.к. Сторгозия бл. №4, вх. В, разположена на плосък покрив на осеметажна жилищна сграда, три секторни антени на две мачти – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. | Секторна антена А Пред Параклис [43°25´23.4´´N/24°36´5.3´´E] | 51 | 31.6 | 0.69 | 0.38 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена B Паркинг пред №4 [43°25´20.8´´N/24°36´5.0´´E] Пред вх. Д на №4 [43°25´20.5´´N/24°36´5.6´´E] | 38 52 | 29 31.9 | 1.20 0.92 | 0.43 0.33 | 0.4 0.2 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пред офис на TBI bank [43°25´21.9´´N/24°35´1.3´´E] Пешеходна зона на ул. Лайка [43°25´22.2´´N/24°36´0.7´´E] | 18 69 | 29 29 | 0.99 1.31 | 0.42 0.50 | 0.3 0.5 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. | Секторна антена B Пред №13 на ул. Б. Шивачев [43°24´58.3´´N/24°36´46.8´´E] | 27 | 33 | 0.88 | 0.44 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| II 1. | Секторна антена A Пред №14 на ул. Б. Шивачев [43°24´58.4´´N/24°36´45.2´´E] | 8 | 33 | 1.33 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| I 1. | Секторни антени C/C1 Пред №60 на ул. В. Левски [43°24´59.3´´N/24°36´43.4´´E] | 36.5 | 30 | 1.97 | 0.78 | 0.6 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена D Пред вход на носещата сграда [43°24´4.5´´N/24°36´0.8´´E] Пред №3 на ул. Б. Шивачев [43°24´59.0´´N/24°36´44.3´´E] | - 35 | 33 20 | 1.30 1.14 | 0.34 0.43 | 0.2 0.3 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Базова станция №8008 на "КОСМО БЪЛГАРИЯ" ЕАД, разположена на плосък покрив на седеметажна жилищна сграда, ул. Борис Шивачев №2, пет секторни антени на три мачти с височина 39.50 m – гр. Плевен.

- Базова станция и радиорелеен възел №3594 на "КОСМО БЪЛГАРИЯ" ЕАД, разположена на плосък покрив на петнадесететажна жилищна сграда, ж.к. Сторгозия, бл. №56, шест секторни антени на три мачти и множество радиорелейни антени (РРА) с мощност на излъчване ≤10W- гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. | Секторни антени А/А1 Пред №20 на ул. В. Петлешков [43°25´4.4´´N/24°36´5.6´´E] Пред №21ª на ул. В. Петлешков [43°25´4.7´´N/24°36´6.7´´E] Пред №16 на ул. В. Петлешков [43°25´5.1´´N/24°36´7.6´´E] | 20 28 79 | 62 73 58 | 1.06 1.38 1.36 | 0.35 0.43 0.57 | 0.3 0.5 0.2 | 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| II 1. | Секторни антени B/B1 Детска площадка [43°25´1.6´´N/24°36´4.6´´E] | 28 | 38 | 0.71 | 0.34 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| III 1. 2. 3. 4. | Секторни антени C/C1 Пред №52 на ул. Орлица [43°25´3.9´´N/24°35´59.3´´E] Пред №48 на ул. Орлица [43°25´4.5´´N/24°36´0.8´´E] Пред №13 на ул. Кръстец [43°25´2.7´´N/24°36´3.2´´E] Пред №12 на ул. Кръстец [43°25´2.7´´N/24°36´3.2´´E] | 116 87 65 34 | 37 37 31 29 | 1.55 1.37 0.93 0.86 | 0.60 0.55 0.53 0.63 | 0.6 0.5 0.2 0.2 | 0.2 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |

- Базова станция PVN 0020 "Фураж" на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, разположена на плосък покрив на триетажна сграда на ул. Ген. Владимир Вазов  №89, бл.5, вх. В, три секторни антени на обща мачта с височина 11.40 m – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. | Секторна антена А Пред вход за института [43°24´26.7´´N/24°36´24.5´´E] | - | 22 | 2.41 | 1.47 | 1.5 | 0.6 | 6.14 | 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена В Пешеходна зона на ул.Ген. Владимир Вазов [43°24´21.8´´N/24°36´26.9´´E] Пешеходна алея в парка [43°24´21.4´´N/24°36´27.5´´E] | 99.6 118 | 22 22 | 3.84 3.12 | 2.30 2.29 | 2.08 2.6 | 1.20 1.4 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Базова станция VТ5067 LMDS на "БТК" АД, разположена на плосък покрив на хотел "Балкан", бул. Русе №85, седем секторни антени (три на една мачта, а останалите всяка на отделна мачта) – гр. Плевен.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Последен етаж на хотела-ресторант [43°24´43.9´´N/24°37´41.2´´E] Пред главен вход на хотела [43°24´43.7´´N/24°37´43.0´´E] Градинка пред хотела [43°24´44.0´´N/24°37´42.5´´E] Пред №38 на бул. Хр. Ботев [43°24´43.9´´N/24°37´39.2´´E] Вътрешен двор на бул. Хр.Ботев№34 [43°24´45.3´´N/24°37´40.6´´E] Пред №23 на ул. Карлово [43°24´46.1´´N/24°37´42.6´´E] Кръстовище [43°24´45.2´´N/24°37´44.5´´E] Пред №27 на ул. Брацигово [43°24´44.2´´N/24°37´50.7´´E] Пред №85 на бул. Русе [43°24´43.5´´N/24°37´47.6´´E] Пред №38 на бул. Русе [43°24´42.0´´N/24°37´42.9´´E] | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 2.82 0.96 2.35 1.60 1.24 2.20 1.45 1.91 1.72 2.02 | 0.86 0.53 1.06 0.87 0.53 0.64 0.68 0.55 0.65 0.48 | 2.1 0.2 1.5 0.7 0.4 1.3 0.6 1.0 0.8 1.1 | 0.5 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

- Приемно-предавателна станция VТ5253 Е на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД, разположена около УПИ ІІ, кв. 80 „А“ в землището на гр. Пордим, четири секторни антени, монтирани на телекомуникационна мачта „TELEMOB” с h -30м.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. | Секторна антена А Кръстовище [43°22´58.6´´N/24°51´5.8´´E] | 60 | 28.15 | 1.38 | 0.67 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II 1. 2. | Секторни антени В/B1 Пред №5 [43°23´1.7´´N/24°51´2.5´´E] Пред №7 [43°23´0.9´´N/24°51´2.6´´E] | 30 45 | 28.15 28.15 | 2.25 1.62 | 1.27 0.78 | 1.3 0.7 | 0.4 0.3 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Приемно-предавателна станция VТ 5260 на "БТК" АД, разположена  на плосък покрив на десететажна сграда на ул. Търговска №1, хотел "Таганрог", четири секторни антени на обща мачта – гр. Червен бряг.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. | Секторна антена А Пред вход на ЖП гара [43°16´55.4´´N/24°4´45.4´´E] Начало на пешеходната алея [43°16´55.3´´N/24°4´46.0´´E] | 76.7 46.5 | 41 41 | 0.95 0.98 | 0.52 0.68 | 0.2 0.3 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена B Пред вх. Б на бл. „Строител“ [43°16´55.3´´N/24°4´49.4´´E] Площадка между пети и шести ет [43°16´55.0´´N/24°4´47.6´´E] | 25 25 | 32.5 16.5 | 0.99 1.53 | 0.68 1.24 | 0.3 0.6 | 0.1 0.4 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пред магазин „Коника“ [43°16´54.2´´N/24°4´48.0´´E] Пешеходна зона [43°16´54.0´´N/24°4´48.6´´E] | 45 32 | 40 41 | 1.26 1.48 | 0.89 1.00 | 0.4 0.6 | 0.2 0.3 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| III 1. | Последен етаж на хотела [43°16´55.1´´N/24°4´48.3´´E] | - | - | 0.57 | 0.22 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |

- Базова станция PVN 0035 на "МОБИЛТЕЛ" ЕАД, разположена на плосък покрив на девететажна сграда на ул. Крум Попов №1, три секторни антени на три мачти и три радиорелейни антени с мощност ≤10W – гр. Левски.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. 3. | Секторна антена А Пешеходна зона [43°21´35.5´´N/25°8´32.7´´E] Пред магазин „Феникс“ [43°21´35.7´´N/25°8´32.7´´E] Пред метални гаражи [43°21´34.6´´N/25°8´35.9´´E] | 15 22 95 | 30.85 30.85 31.85 | 1.24 1.21 0.72 | 0.76 0.74 0.41 | 0.4 0.4 0.1 | 0.1 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| II 1. 2. | Секторна антена B Пред блок на ул. Крум Попов №1 [43°21´35.6´´N/25°8´30.9´´E] Пред вход на носеща сграда [43°21´35.7´´N/25°8´30.3´´E] Пред блок на ул. Хан Аспарух№1 [43°21´34.0´´N/25°8´28.0´´E] | 20 8 - | 30.85 30.85 - | 0.77 1.04 0.92 | 0.44 0.32 0.63 | 0.2 0.3 0.2 | 0.1 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пред павилион за закуски [43°21´36.7´´N/25°8´31.2´´E] Пред къща зад павилиона [43°21´37.6´´N/25°8´31.3´´E] | 25 40 | 30.85 30.85 | 1.28 1.66 | 0.66 0.95 | 0.4 0.5 | 0.2 0.2 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Базова станция PVN 0045.А001 на "МобилТел" ЕАД, разположена на плосък покрив на триетажна сграда на ул. Г. Димитров №47, три секторни антени на обща мачта и четири радиорелейни антени с мощност на излъчване ≤10W – гр. Искър.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 1.1. 1.2. 2. | Секторна антена А Площад Пред паметник на загиналите във войната [43°27´20.0´´N/24°15´43.5´´E] Пешеходна зона – пред фонтан [43°27´19.9´´N/24°15´44.8´´E] Пред вход за адм. сграда [43°27´19.7´´N/24°15´42.7´´E] | 30 61 - | 22.13 22.13 22.13 | 1.33 1.01 0.94 | 0.95 0.48 0.38 | 0.5 0.3 0.2 | 0.2 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| II 1. | Секторна антена B Пред №36 на ул. Г. Димитров [43°27´19.1´´N/24°15´42.3´´E] | 22 | 22.13 | 1.65 | 1.00 | 0.7 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пазар [43°27´20.7´´N/24°15´40.6´´E] Пред къща зад павилиона [43°27´21.1´´N/24°15´40.1´´E] | 45 61 | 22.13 22.13 | 1.31 1.37 | 0.77 0.62 | 0.4 0.5 | 0.2 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Приемно-предавателна станция VZ 6014 на "БТК" АД, разположена на стоманорешетъчна кула с h – 31 m, върху която са монтирани дванадесет секторни антени и пет радиорелейни антени с мощност на излъчване ≤10W -  имот №4067 в гр. Кнежа.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Пред №48 на ул. Родопи [43°29´33.1´´N/24°5´18.7´´E] Последна къща на ул. Родопи [43°29´33.5´´N/24°5´20.7´´E] Пред №44 на ул. Родопи [43°29´33.5´´N/24°5´16.6´´E] Пред №49 на ул. Родопи [43°29´33.9´´N/24°5´14.3´´E] В двора на №49 на ул. Родопи [43°29´34.7´´N/24°5´14.4´´E] Пред №9 на ул. Рила [43°29´43.1´´N/24°5´6.3´´E] Пред №17 на ул. Бузлуджа [43°29´43.1´´N/24°5´4.9´´E] Пред №1 на ул. Стара планина [43°29´40.3´´N/24°5´3.5´´E] Заден двор - №1 на ул. Ст. планина [43°29´39.1´´N/24°5´4.1´´E] Пред №1 на ул. Стара планина [43°29´40.3´´N/24°5´3.5´´E] | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 0.52 0.73 0.65 0.96 1.18 1.38 1.21 1.63 0.92 0.58 | 0.30 0.43 0.36 0.48 0.38 0.55 0.22 0.30 0.53 0.37 | 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.6 0.2 0.1 | 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 | 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |

- Базова станция БС 3542 на "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД, разположена на плосък покрив на шестетажна жилищна сграда на ул. Васил Левски №20, бл.1, вх. А, УПИ І, кв.44, три секторни антени на две мачти и една радиорелейна антена с мощност на излъчване ≤10W – гр. Долни Дъбник.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. | Секторна антена А Къща на ул. Г. Димитров [43°24´32.5´´N/24°26´39.7´´E] Пред №78 на ул. Хр. Янчев [43°24´32.2´´N/24°26´40.6´´E] | 60.5 76.5 | 26.35 26.35 | 0.50 0.98 | 0.27 0.53 | 0.1 0.3 | 0.0 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| II 1. 2. 3. | Секторна антена B Пред №61ª на ул. Хр. Янчев [43°24´31.9´´N/24°26´33.7´´E] Пред №63 на ул. Хр. Янчев [43°24´32.2´´N/24°26´34.1´´E] Пред №1 на ул. В. Левски [43°24´32.3´´N/24°26´36.3´´E] | 73 59 23 | 26.35 26.35 26.35 | 1.82 0.91 1.41 | 1.07 0.49 0.82 | 0.9 0.2 0.5 | 0.3 0.1 0.2 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пред вход за магазин [43°24´33.0´´N/24°26´36.3´´E] Необитаема къща ул.В.Левски [43°24´33.9´´N/24°26´35.6´´E] | - 36 | 25.25 20 | 0.72 1.84 | 0.35 1.32 | 0.1 0.9 | 0.0 0.5 | 6.14 6.14 | 10 10 |

- Базова станция VТ5208 на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД, разположена върху плосък покрив на четириетажна жилищна сграда, ул. Св. Св. Кирил и Методий №66, вх. А, три секторни антени на обща мачта – гр. Долна Митрополия.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. | Секторна антена А Вътрешно квартална улица [43°28´6.1´´N/24°31´20.9´´E] Пред №2 - двуетажна къща [43°28´6.5´´N/24°31´21.0´´E] | 15 24 | 21.2 19.6 | 1.83 1.65 | 1.26 1.04 | 0.9 0.7 | 0.4 0.3 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| II 1. 2. 3. 4. | Секторна антена B Пред автосервиза [43°28´6.1´´N/24°31´20.9´´E] Пред магазин - хранителни стоки [43°28´5.0´´N/24°31´21.3´´E] Пред №23 ул.Св.Св.Кирил и Методий [43°28´4.6´´N/24°31´21.3´´E] Пред траурна агенция „Рай“ [43°28´5.2´´N/24°31´20.5´´E] | 42 34.3 53.4 27 | 22.5 22.5 22.5 22.5 | 2.0 0.95 1.67 2.33 | 1.32 0.58 0.91 1.72 | 1.1 0.2 0.7 1.4 | 0.5 0.1 0.2 0.8 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |
| III 1. 2. 3. 4. | Секторна антена C Пред магазин за дрехи [43°28´5.7´´N/24°31´19.3´´E] Пред магазин за плод. и з-ци [43°28´5.1´´N/24°31´18.3´´E] Пред аптека [43°28´5.1´´N/24°31´18.3´´E] Автобусна спирка [43°28´5.0´´N/24°31´18.1´´E] | 27 48 38 68 | 25.5 22.5 22.5 22.5 | 2.14 1.65 0.98 1.23 | 0.97 1.21 0.66 0.85 | 1.2 0.7 0.3 0.4 | 0.4 0.4 0.1 0.2 | 6.14 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 10 |

- Приемно-предавателна станция VТ5246-А на "БТК МОБАЙЛ" ЕООД, разположена на плосък покрив на сграда, пл. Свобода №46, УПИ ХІІ-1364, кв.8, НЧ "П. Р. Славейков", три секторни и една радиорелейна антени на обща мачта – гр. Гулянци.

| № | Mястo на измерване | Отстояние от източника до мястото на измер. хориз.L ; верт.∆h [ m ] | Моментна стойност E [V/m ] | Средна стойност за 6 min интервал E [V/m ] | Моментна стойност S [ μW/cm2 ] | Ср. стойност на S за 6 min интервал S [ μW/cm2 ] | Пределно допустимо ниво на E [V/m ] | Пределно допустимо ниво на S [ μW/cm2 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | ∆h |  |  |  |  |  |  |
| I 1. 2. | Секторна антена А Пред вход за бившето у-ще [43°38´29.8´´N/24°41´43.6´´E] Пред Център за общ. подкрепа [43°38´27.1´´N/24°41´45.4´´E] | 36 - | 23.6 - | 1.84 0.91 | 0.61 0.40 | 0.3 0.2 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |
| II 1. 2. 3. | Секторна антена B Площад [43°38´21.8´´N/24°41´42.8´´E] Площад - пейки [43°38´22.2´´N/24°41´42.8´´E] Пред входа на сграда [43°38´23.6´´N/24°41´42.0´´E] | 99 86 - | 23.6 23.6 23.6 | 1.83 1.83 1.07 | 0.84 0.72 0.66 | 0.9 0.9 0.3 | 0.3 0.1 0.1 | 6.14 6.14 6.14 | 10 10 10 |
| III 1. 2. | Секторна антена C Пред №3 на ул. Марин Динов [43°38´27.6´´N/24°41´40.9´´E] Пред №4 на ул. Марин Динов [43°38´27.9´´N/24°41´41.2´´E] | 79.5 88 | 23.6 23.6 | 0.76 1.02 | 0.44 0.64 | 0.2 0.3 | 0.1 0.1 | 6.14 6.14 | 10 10 |

Данните от мониторинга през 2018 година показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на област Плевен, не са установени измервания над допустимото ниво.

Стойностите на плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година.

До месец декември 2018 година в РЗИ – Плевен не са постъпили жалби на граждани срещу базови станции на мобилни оператори.

ІХ. ИЗВОДИ

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Плевен през 2018 година се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.