АНАЛИЗ

на резултатите от мониторинга на обекти, източници на електромагнитни полета в околната среда и в районите на детски, учебни и лечебни заведения в град Плевен, 2017г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН, 2017

І. УВОД

Електромагнитното поле (ЕМП) е комбинация от невидими електрически и магнитни полета със заряд. Природни източници, създаващи електромагнитна енергия, са слънчевото лъчение, достигащо до нас и без което животът на Земята не би могъл да съществува; бурите; мълниите и електромагнитното лъчение от космическите обекти. Всички тези фактори формират естествения електромагнитен фон на Земята.

ЕМП се генерират и от човешки дейности. Съвременната медицина е немислима без животоспасяващи апарати и уреди, като лазерни системи, апарати за образна диагностика с ядрено-магнитен резонанс, животоподдържащи системи, физиотерапевтични уреди. Домашните електрически уреди (телевизор, пералня, сешоар, микровълнова фурна), както и навигационните и комуникационни уреди, също са източници на ЕМП.

Повечето електромагнитни полета, създадени от човека, променят посоката си на специфична честота, варираща от високи радиочестоти (РЧ), използвани от мобилните телефони, през средни честоти (СЧ), генерирани от компютърните екрани и изключително слаби честоти (ИСЧ) – от електрическите проводници.

Радиочестотните полета варират от 100 kHz до 300 GHz. Най-разпространените източници са мобилни и безжични телефони, локални безжични мрежи и радиопредавателни кули. Медицинските скенери, радарните системи и микровълновите печки също използват радиочестотни полета.

През последните години са проведени широки проучвания за това как радиочестотните полета, включително и тези, генерирани от мобилни телефони, могат да се отразят на здравето. Изучени са разнообразни влияния както в лабораторни условия, така и в естествена среда. При нива на излагане под нормите за безопасност, не са отчетени негативни влияния върху човешкото здраве.

ІІ. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Наредба №9/1991 на МЗ и МОСВ (ДВ, бр. 35, с изменение и допълнение в ДВ, бр.8, 2002г.) е нормативният документ, който въвежда гранични стойности (пределно допустими нива – ПДН) за защита на населението. Тя регламентира граничните стойности за определен честотен диапазон за стационарни комуникационни източници, излъчващи в населените места. Съгласно цитираната наредба, преди въвеждане на всеки нов източник в експлоатация, се изисква изчисляване на хигиенно-защитни зони, т.е пресмятане на разстоянието от източника, на което стойностите на ЕМП достигат пределно допустимите нива за защита на населението. Следващият етап е измерване в реални условия, след пускане в експлоатация на източника.

За честоти от 300 MHz до 30 GHz, съгласно нашето законодателство, се нормира величината “плътност на мощност” (S, μW/cm²). За гранична стойност, осигуряваща достатъчна защита на здравето на населението, за тези честоти е определена стойност от 10 μW/cm² (микроват на квадратен сантиметър).

ІІІ. ОБЕКТИ, ИЗТОЧНИЦИ НА НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ИМ СПОРЕД СОБСТВЕНИКА

През 2017 година в регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ – Плевен са регистрирани 218 станции на мобилни оператори. Разпределението им по собственици и общини е представено в Таблица №1.

Таблица №1

| Общини | Брой станции на мобилни оператори | Разпределение на обектите, източници на ЕМП, според собственика |
| --- | --- | --- |
|  |  | „Мобилтел” ЕАД | „Българска телекомуника- ционна компания“ АД | „Теленор България” ЕАД | „Макс Телеком” ООД | „Булсатком“ ЕАД |
| Плевен | 98 | 21 | 35 | 30 | 8 | 2 |
| Белене | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - |
| Никопол | 13 | - | 9 | 3 | - | - |
| Гулянци | 14 | 1 | 6 | 7 | - | - |
| Червен бряг | 22 | 5 | 10 | 7 | - | - |
| Кнежа | 6 | - | 5 | 1 | - | - |
| Долни Дъбник | 13 | 3 | 6 | 4 | - | - |
| Долна Митрополия | 26 | 6 | 11 | 9 | - | - |
| Левски | 11 | 3 | 3 | 5 | - | - |
| Искър | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Пордим | 5 | 1 | 3 | 2 | - | - |
| Област Плевен | 218 | 42 | 93 | 71 | 8 | 2 |

ІV. ЦЕЛ НА МОНИТОРИНГА

Настоящият доклад има за цел да:

- установи съответствието на нивата на електромагнитните полета с действащите норми и изисквания на Наредба № 9 от 14.03.1991г. на МЗ за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти (ДВ, бр.35 от 1991г.);

- направи оценка на здравния риск за населението.

V. ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА МОНИТОРИНГ

Обект на мониторинг и оценка са детски, учебни и лечебни заведения, които попадат или са разположени по границите на хигиенно-защитната зона и 10% от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, С КОИТО СА ПРОВЕДЕНИ ИЗМЕРВАНИЯТА

Измерванията са извършени с преносим уред за измерване на ЕМ RADIATION METER, модел EMR-20 на фирма Wandel & Goltermann, идентификационен №2244/20.

Антена – изотропна с работна честотна лента от 100 kHz до 3 GHz.

Неопределеност – ± 20 % от измерената стойност.

Резултатите от измерванията са представени в Протоколи за контрол на електромагнитни полета в зависимост от мястото на измерване и разстоянието до излъчвателя на електромагнитното лъчение.

VІІ. МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

За определяне стойностите на плътност на мощност S [µW/cm2] са използвани методи за контрол съгласно „Методика за измерване и оценка на ЕМП в населената околност на предавателни антени към системи за мобилни връзки”, „Сборник методи за хигиенни изследвания”, НЦХМЕХ, (настоящ НЦОЗА), том ІV, Селищна среда при спазване изискванията на Наредба №9/1991г. на МЗ, ДВ. бр. 35/1991г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти. Измерванията са извършени от Дирекция „Лабораторни изследвания” при РЗИ – Плевен.

VІІІ. ОБЕКТИ С ИЗВЪРШЕН МОНИТОРИНГ

През 2017 година в РЗИ – Плевен е планиран и осъществен контрол на 21 обекта, разположени в жилищни райони и в близост до детски, учебни и лечебни заведения:

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на хотел Сторгозия, ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Лайка №41, вх.А в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Лайка №41, вх.B, ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.34 в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.12, вх. Ж в ж.к.Мара Денчева, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.314, вх.А в ж.к.Дружба, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на единадесететажна жилищна сграда на бул.Христо Ботев №44.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на шестетажна жилищна сграда на ул.Илия Бешков №19, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.Стройснаб на ул.Изгрев №10, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на девететажна жилищна сграда на ул.Цар Борис III №74, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.Васил Априлов, вх.Е на ул.Димитър Константинов №11, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на бул.Русе №60, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на основната сграда на ПГ “Захарий Зограф”, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.92 в ж.к.Сторгозия, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.5, вх. А на ул.Шипка №28, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на бул.Христо Ботев №115, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на осеметажна жилищна сграда на ул.Знеполска №11, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.221 в ж.к.Дружба 2, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.217 в ж.к.Дружба, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.325 в ж.к.Кайлъка, гр.Плевен.

- Базова станция за мобилна комуникация, монтирана на покрива на бл.2 на пл.Македония, гр.Плевен.

Получените резултати от направените измервания на ЕМП в сградите и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения в град Плевен през 2017 година са отразени в таблица №2, а в таблица №3 са представени стойностите на ЕМП, измерени в околна среда в райони с голяма концентрация на население и жилищни сгради.

Таблица №2

Стойности на ЕМП в сградите и прилежащите терени на 4 детски, 7 учебни и 2 лечебни заведения в гр. Плевен през 2017 г.

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерването | Моментна стойност на интензитет на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитет на електрическо поле за интервал 6 min Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min S [µW/cm2] | Пределно допустимo ниво Е [V/m] | Пределно допустимo ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоризон-тално, L | Вертикал-но, ∆h |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Клиника по психиатрия, хотел „Сторгозия” |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детска площадка | 20 | 29.1 | 0.54 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Улица до оградата на психиатрията | 78 | 29.1 | 0.85 | 0.83 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3 | Пред №2 на ул. Огражден | 102 | 29.1 | 0.65 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Хотел „Сторгозия”, ет. 4 | - | - | 0.76 | 0.39 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вход на хотела | - | - | 0.55 | 0.33 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред триетажна сграда /шивашки цех/ | 81 | 26 | 0.64 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. СУ „Пейо Яворов” ул. Лайка №41/А |
| I | Секторна антена 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. А | - | - | 0.78 | 0.44 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар пред къща | 19 | 27.8 | 1.27 | 1.04 | 0.4 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Лайка №35 | 47 | 27.8 | 1.20 | 1.00 | 0.4 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 2. | Ул. Лайка №37 | 39 | 27.8 | 1.63 | 1.08 | 0.7 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 3. | Ул. Лайка №39 | 8 | 27.8 | 1.37 | 1.09 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Б | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар пред вх. Б | 11 | 27.8 | 0.45 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 3. | Тротоар пред едноетажна къща | 27 | 22 | 1.42 | 0.91 | 0.6 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. ОУ„Петър Берон”, ул. Лайка №41/В |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг зад блока | 14 | 22.8 | 1.18 | 1.01 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред №37 на ул. Лайка | 43 | 22.8 | 1.63 | 1.08 | 0.7 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред ограда на ОУ „Петър Берон” на ул. Лайка | 51 | 22.8 | 1.25 | 1.12 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 4. | Волейболно игрище | 55 | 22.8 | 1.94 | 1.36 | 1.0 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| 5. | Баскетболно игрище | 66 | 22.8 | 0.65 | 0.48 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пред вх.В на носещата сграда | - | 29 | 0.85 | 0.77 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред вх. В на бл. 50 | 39 | 24 | 1.04 | 0.95 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред вх. В на бл. 50 | 50 | 24 | 0.96 | 0.76 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Б на насещата сграда | 10 | 29 | 0.95 | 0.65 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар на главна улица | 21 | 30 | 1.61 | 1.20 | 0.7 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред едноетажна къща | 35 | 31 | 1.57 | 1.17 | 0.7 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| 4. СУ „Стоян Заимов”, ж.к. Сторгозия, бл.34 |
| I | Секторна антена 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пешеходна зона до м-н 4 „Фантазия” | 22 | 40 | 1.30 | 0.82 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 2. | Магазини на партерен етаж в носещата сграда | - | 40 | 1.00 | 0.75 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред магазин „Фантазия” на разстояние 47m | 24 | 40 | 1.32 | 0.89 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. А на носещата сграда | - | 38.5 | 0.50 | 0.34 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг | 58 | 29 | 1.47 | 1.00 | 0.7 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред вх. В на бл. 50 | 72 | 35 | 1.10 | 0.91 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг на ул. Цар Самуил | 15 | 42 | 1.01 | 0.97 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пешеходна пътека на ул. Цар Самуил | 35 | 42 | 1.21 | 1.03 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 3. | Двор на СУ „Стоян Заимов” |  |  |  |  |  |  | 6.14 | 10 |
| 3.1. | Баскетболно игрище | 62 | 46 | 1.30 | 0.73 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3.2. | Пред салон | 86 | 46 | 1.50 | 0.78 | 0.6 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 5. ДЯ „Латинка”, ж.к. М. Денчева, бл.12 |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред първи ред гаражи | 34 | 37 | 0.85 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред втори ред метални гаражи | 58 | 37 | 0.90 | 0.66 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Люлки в двора на ДЯ „Латинка” | 96 | 31 | 0.92 | 0.77 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг от страната на бул. Хр. Ботев | 45 | 35.4 | 0.65 | 0.45 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пешеходна зона на на бул. Христо Ботев | 60 | 35.4 | 0.71 | 0.65 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред вода на бл. 13 | 80 | 35.4 | 0.72 | 0.56 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Д на бл. 12, до хранителен магазин | - | 35.4 | 0.50 | 0.41 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Спирка на градския трансторт | 26 | 35.4 | 0.69 | 0.64 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 6. ЦДГ №20 „Калина”, ж.к. Дружба, бл.№314 |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тротоар | 11 | 25 | 0.78 | 0.71 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пред магазин | 19 | 25 | 0.65 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тротоар пред трафопост | 32 | 22 | 1.16 | 1.05 | 0.4 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 2. | До ограда на ЦДГ №20 | 52 | 18 | 0.98 | 0.80 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | На територията на ЦДГ №20 /кухня – получаване на продукти/ | 62 | 19 | 1.15 | 0.91 | 0.5 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. А на бл. 314 | - | 27.5 | 0.65 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Вход за подземни гаражи зад вх. А на бл. 313 | 42 | 32 | 0.90 | 0.82 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 7. Медицински университет, бул. Христо Ботев №44 |
| I | Секторни антени А/D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред двуетажна сграда | 20 | 34 | 0.58 | 0.41 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред №39 на бул. Русе | 47 | 39 | 1.02 | 0.79 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред магазин-партер на носещата сграда | - | 36.3 | 0.70 | 0.59 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Спирка на градския транспорт | 19 | 36.3 | 1.51 | 0.92 | 0.8 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пешеходна зона пред сграда на МУ | 44 | 36.3 | 1.25 | 0.88 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1/С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на носещата сграда | - | 37.8 | 0.50 | 0.36 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Детска площадка | 33 | 37.8 | 0.63 | 0.60 | 0.7 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 3. | Ул. Камчия №9 | 38 | 40 | 1.34 | 1.18 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 8. НУ „Патриарх Евтимий”, ул. Илия Бешков №19 |
| I | Секторни антени А/А1/А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на носещата сграда | - | 24 | 0.35 | 0.20 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред гаражи | 5 | 24 | 0.44 | 0.35 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 3. | Тротоар до оградата на училището | 64 | 25 | 0.92 | 0.77 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 4. | Пейки в двора на училището | 75 | 25 | 1.02 | 0.88 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1/В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Илия Бешков №21 | 17 | 23 | 0.80 | 0.60 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Ул. Илия Бешков №23 | 37 | 22 | 0.63 | 0.55 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Ул. Средна гора №26 | 48 | 22 | 1.31 | 1.13 | 0.6 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1/С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ул. Илия Бешков №19 | 11 | 25 | 0.55 | 0.42 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Ул. Илия Бешков №20 | 18 | 26 | 1.34 | 1.11 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 9. СУ „Иван Вазов”, ул. Изгрев №10 |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на носещата сграда | - | 33.8 | 0.69 | 0.41 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Детска площадка | 29 | 32 | 1.22 | 0.90 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | Гаражи на шестетажен блок | 54 | 30 | 1.31 | 0.71 | 0.5 | 0.1 | 6.14 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Секторна антена В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кафе-маси за консумация | 38 | 32 | 0.73 | 0.37 | 0.2 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | ПРед входа на СУ „Иван Вазов” | 45 | 32 | 0.90 | 0.42 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг зад блока | 20 | 33.8 | 0.60 | 0.33 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред №14 | 29 | 33.8 | 0.47 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 10. ЦДГ № 6 „Чучулига”, ул. Цар Борис III №74 |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на носещата сграда | - | 31.7 | 0.98 | 0.80 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред блока | 16 | 31.7 | 1.17 | 0.86 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на №10 | 41 | 30.7 | 0.66 | 0.41 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | До триетажна сграда | 29 | 30.7 | 0.55 | 0.40 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход на ЦДГ №6 | 35 | 31.4 | 0.98 | 0.73 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вход за двор на ЦДГ | 48 | 31.4 | 1.48 | 0.94 | 0.7 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред гаражи на пететажният блок | 39 | 28 | 1.00 | 0.73 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 11. ДКЦ „Св. Параскева”, ул. Дим. Константинов №11 |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход на ДКЦ Св. Параскева | 23 | 30 | 0.54 | 0.37 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Двор на ЦДГ №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пясъчник | 29 | 30 | 0.87 | 0.68 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2.2. | Катерушка | 36 | 30 | 1.20 | 0.99 | 0.4 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход на кардиологичен център | 42 | 30 | 1.01 | 0.73 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вход на магазин | 36 | 30 | 0.59 | 0.33 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кафе-маси за консумация | 10 | 30 | 0.60 | 0.44 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Кръстовище | 50 | 30 | 1.26 | 0.97 | 0.4 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 12. Седмична ясла „Асен Халачев”, бул. Русе №60 |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред гаражи на шестетажен блок | - | - | 0.40 | 0.22 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред №7 | - | - | 0.35 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гаражи на блока | - | 34.2 | 0.32 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар до ограда на ДЯ | 16 | 34.2 | 0.42 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 3. | Люлки в двора на ДЯ | 30 | 26.4 | 0.36 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 4. | Беседка в двора на ДЯ | 32 | 26 | 0.60 | 0.47 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена B/B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Детска площадка | 27 | 29.5 | 2.25 | 1.18 | 1.3 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| V. | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на №58 | - | 34.2 | 0.68 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар на бул. Русе | 12 | 34.2 | 0.79 | 0.52 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред клиниката по ортопедия | 32 | 37 | 0.97 | 0.74 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 13. ПГ „Захарий Зограф”, ул. Гривишко шосе №2 |
| I | Секторна антена 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вход за училището | - | 28.3 | 0.54 | 0.38 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Трети етаж под с.а. | - | - | 1.17 | 0.51 | 0.4 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред вход за учебна работилница | 11 | 28.3 | 0.45 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 4. | Баскетболна игрище | 23 | 28.3 | 1.01 | 0.91 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход за салон | 16 | 28.3 | 0.81 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред новостроящ се обект | 59 | 26 | 1.55 | 1.10 | 0.6 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 3. | Железен мост | 53 | 27 | 0.86 | 0.70 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спирка на ул. Гривишко шосе | 50 | 31 | 1.20 | 0.89 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |

Таблица №3

Стойности на ЕМП, измерени в околна среда в райони с голяма концентрация на население и жилищни сгради в гр. Плевен през 2017 г.

| № | Описание на мястото на измерване | Отстояние от източника на излъчване до мястото на измерването | Моментна стойност на интензитет на електрическо поле Е [V/m] | Средна стойност на интензитет на електрическо поле за интервал 6 min Е [V/m] | Моментна стойност на плътността на мощност S [µW/cm2] | Средна стойност на плътността на мощност за интервал 6 min S [µW/cm2] | Пределно допустимo ниво Е [V/m] | Пределно допустимo ниво S [µW/cm2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Хоризон-тално, L | Вертикал-но, ∆h |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14. Жилищен район около бл.92 ж.к.Сторгозия |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. В | 9 | 28.3 | 0.96 | 0.73 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг | 21 | 28 | 1.19 | 1.08 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 3 | Пред вход на защитеното жилище | 60 | 30 | 1.17 | 0.85 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени B/B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг пред вх. А на бл.52 | 22 | 26 | 1.34 | 1.17 | 0.5 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вх. А на бл.52 | 32 | 27.2 | 1.18 | 1.54 | 0.9 | 0.6 | 6.14 | 10 |
| 3. | До закуски на ул. Люляк | 44 | 27.2 | 0.90 | 0.49 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени C/C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Г на носещата сграда | - | 28.3 | 1.00 | 0.76 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред вх. Г | 17 | 28.3 | 1.61 | 1.45 | 0.7 | 0.6 | 6.14 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. Жилищен район около бл.5, вх. А на ул.Шипка №28 |
| I | Секторни антени 1/1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. А на носещата сграда | - | 27.7 | 0.81 | 0.74 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вх. Б | - | 27.7 | 0.96 | 0.79 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 3. | Тротоар на бул. Христо Ботев | 51 | 26 | 1.86 | 1.45 | 1.0 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| 4. | Тротоар пред №127 на бул. Христо Ботев | 52 | 23 | 1.44 | 1.34 | 0.6 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени 2/2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред гаражи на носещата сграда | - | 29.2 | 0.99 | 0.75 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Гаражи пред блок на ул. Бачо Киро №1 | 23 | 30 | 1.00 | 0.86 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени 3/3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход зад блока | - | 29.2 | 1.03 | 0.84 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 2. | Площадка над подземните гаражи | 35 | 29.2 | 1.58 | 1.35 | 0.7 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| 16. Жилищен район около бл. № 115 на бул. Христо Ботев |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред гараж на № 43 | 12 | 30.9 | 0.83 | 0.77 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред двуетажна къща на ул. Осогово | 12 | 30.9 | 1.31 | 1.13 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| II | Секторна антена В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тротоар на бул. Христо Ботев и ул. Трети март | 26 | 35 | 1.68 | 1.57 | 0.7 | 0.6 | 6.14 | 10 |
| 2. | Тротоар на бул. Христо Ботев | 60 | 36 | 1.37 | 1.15 | 0.6 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред шестетажен блок на бул. Христо Ботев | 70 | 39 | 0.93 | 0.83 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторна антена С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Б на носещата сграда | - | 30.4 | 0.66 | 0.58 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вх. А | - | 30.4 | 0.68 | 0.57 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Паркинг пред входа | 9 | 30.4 | 0.65 | 0.62 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
|  | Пред гаражи на блок Летец | 37 | 28 | 1.01 | 0.90 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 17. Жилищен район около ул. Знеполска №11 |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход на триетажна сграда | 25 | 36 | 0.96 | 0.73 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред блок на ул. Стефан Караджа | 53 | 38 | 1.02 | 0.74 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред входа на носещата сграда | - | 30.2 | 0.50 | 0.33 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг до блока | 15 | 30.2 | 0.95 | 0.76 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред гаражи на четириетажен блок | 33 | 30.2 | 1.28 | 0.98 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улица | 15 | 30.2 | 0.90 | 0.81 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред гаражи на шестетажния блок | 31 | 31.7 | 1.51 | 1.12 | 0.6 | 0.3 | 6.14 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Жилищен район около бл. 221 ж.к.Дружба 2 |
| I | Секторна антена А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Г | - | 31 | 1.57 | 1.28 | 0.6 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред вх. В | - | 31 | 0.75 | 0.70 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Паркинг пред вх. Г | 20 | 28.7 | 1.90 | 1.61 | 1.2 | 0.7 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени C/D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паркинг | 27 | 35 | 1.61 | 1.33 | 0.7 | 0.5 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Д | - | 29 | 1.58 | 0.51 | 0.6 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред магазин | 48 | 41 | 1.35 | 1.11 | 0.6 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 19. Жилищен район около бл. 217 в ж.к.Дружба |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Г на носещата сграда | - | 29.3 | 0.66 | 0.54 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Вътрешно квартална улица | 10 | 24 | 1.99 | 1.60 | 1.0 | 0.7 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. В на носещата сграда | 14 | 28 | 0.78 | 0.66 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред вх. А на бл. 216 | 56 | 33 | 0.80 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Вътрешно квартална улица | 35 | 29.3 | 0.90 | 0.75 | 0.2 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред шивашки цех | 40 | 29.3 | 1.03 | 0.77 | 0.3 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| 20. Жилищен район около бл.325 в ж.к.Кайлъка |
| I | Секторни антени 1/1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Б | - | 20.7 | 0.60 | 0.57 | 0.1 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред вх.Б | 18 | 20 | 2.01 | 1.81 | 1.4 | 0.9 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени 3/3* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. А на носещата сграда | - | 20.7 | 0.89 | 0.74 | 0.2 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Паркинг пред вх. А | 12 | 20 | 1.60 | 1.15 | 0.7 | 0.4 | 6.14 | 10 |
| 3. | До пейки | 21 | 20 | 2.69 | 2.25 | 3.3 | 1.3 | 6.14 | 10 |
| 4. | До ограда | 30 | 20 | 2.45 | 1.04 | 1.5 | 0.7 | 6.14 | 10 |
| 21. Жилищен район около бл.2 на площад Македония |
| I | Секторни антени А/А1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вх. Б на носещата сграда | - | 35.7 | 1.00 | 0.88 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| 2. | Зелени площи - пейка | 25 | 34 | 1.02 | 0.74 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 3. | Пред вх. А на бл. 4 | 88 | 34 | 1.43 | 0.99 | 0.5 | 0.3 | 6.14 | 10 |
| II | Секторни антени В/В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пред вход на ресторант „Дева” | 32 | 33 | 1.09 | 0.87 | 0.3 | 0.1 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред пункт за смяна на гуми | 35 | 33 | 1.11 | 0.79 | 0.4 | 0.2 | 6.14 | 10 |
| III | Секторни антени С/С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пейки за отдих | 45 | 32 | 0.45 | 0.37 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |
| 2. | Пред магазин за бельо | 80 | 33 | 0.83 | 0.39 | 0.1 | 0.0 | 6.14 | 10 |

Данните от мониторинга през 2017 година показват, че във всички обхванати обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територията на град Плевен, както и през предходната 2016 година, не са установени измервания над допустимото ниво.

Стойностите на плътност на мощност и интензитет на електрическото поле в пунктовете на измерване отговарят на изискванията на Наредба №9, ДВ бр.35/1991 година.

До месец декември 2017 година в РЗИ – Плевен не са постъпили жалби на граждани срещу базови станции на мобилни оператори.

ІХ. ИЗВОДИ

- От представените резултати от измерванията на ЕМП на базови станции за мобилна комуникация на територията на град Плевен през 2017 година се вижда, че измерените стойности отговарят на приетите в България хигиенни норми.

- Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях.